固原市行政审批服务局拟批原州区“四好农村路”示范县建设项目

二级公路、三级公路、四级公路建设项目环境影响评价文件的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，我局拟对原州区“四好农村路”示范县建设项目二级公路、三级公路、四级公路建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审批工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2017年10月12日-2017年10月18日（5个工作日）。

公示期间联系电话：0954-2688663     传真：0954-2669699      通讯地址：固原市民生大厦335室       邮编：756000

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五日内申请人、利害关系人可对一下拟作出的新型绿色建筑节能材料EPS模块生产线建设项目、聚得全婚礼文化园项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价类别 | 环境影响 评价机构 | 建设项目 概 况 | 主要环境影响及预防或者减轻 不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原州区“四好农村路”示范县建设项目二级公路 | 固原市原州区境内 | 固原市原州区交通乡镇建设环保局 | 报告书 | 江苏宝海环境服务有限公司 | 为贯彻落实《交通运输部关于推进“四好农村路”建设的意见》（交公路发〔2015〕73号），推进我区农村公路建管养运协调可持续发展，自治区人民政府办公厅印发了《关于转发自治区交通运输厅推进“四好农村路”建设实施方案的通知》（宁政办发〔2016〕104号），实施方案明确了我区“四好农村路”建设目标任务：到2017年，全面完成我区农村公路急弯陡坡、临水临崖等重点路段（乡道不少于管养里程70%）的安全隐患治理。到2020年，建制村通硬化路率达到100%；县乡道路安全隐患治理率基本达到100%；新改建农村公路一次交工验收合格率达到98%以上；县乡农村公路管理机构设置率达到100%，农村公路管理机构、人员和养护经费纳入财政预算的比例达到100%，并建立稳定的增长机制；农村公路列养率达到100%，优、良、中等路的比例不低于75%，路面技术状况指数（PQI）逐年上升；农村公路管理法规基本健全，爱路护路的乡规民约、村规民约制定率达到100%；具备条件的农村公路全部实现路田分家、路宅分家，打造畅安舒美的通行环境；具备条件的建制村通客车比例达到100%，全区城乡客运一体化发展水平AAA级以上的县超过60%；全区基本建成覆盖县、乡、村三级农村物流网络。 原州区作为国家级贫困地区、集中连片特困地区，交通运输发展基础薄弱，是交通扶贫攻坚战的主战场。尽管近年来原州区农村公路建设取得了长足发展，但仍然存在着基础不牢固、城乡发展不平衡、公路技术等级低、覆盖率低且资金不足、危桥险段多、安全设施少、运输服务水平不高等问题，尤其是油返砂、超期服役路段越来越多，与全面建成小康社会的要求还存在较大差距。为此，原州区政府积极响应和贯彻中央及自治区关于“十三五”规划、“精准扶贫”的决策部署，以《六盘山集中连片特困地区交通建设扶贫规划》为依据，并依托《交通运输部关于推进“四好农村路”建设的意见》以及《宁夏“四好农村路”建设工作实施方案》，以加强交通基础设施建设、提升交通运输服务水平、创新农村公路建管养体制机制为宗旨，制定《原州区农村公路“十三五”发展规划》和《原州区“四好农村路”示范县建设实施方案》，指导全县交通运输快速、健康、可持续发展，满足原州区全面建成小康社会的发展需求，大力推进“四好农村路”建设，确保实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路总目标，力争到2020年全面建成“通村畅乡、班车到村、邮包到家、安全便捷”的“六纵六横”农村公路网；为实现“困难户脱贫，贫困村销号，贫困县摘帽”奠定交通基础，为原州区推进“五美”新型城镇化、推动现代农业发展创造良好的交通条件。与此同时，原州区被固原市推荐为全市唯一的“四好农村路”示范县，目前，已通过自治区交通运输厅的初验，各项争创工作正在全面展开，并努力争创全区乃至全国“四好农村路”示范县，为实现宁夏交通精准扶贫、脱贫，引领“四好农村路建设”树立优质示范标杆。 为了继续更好的推进原州区“四好农村路”建设项目的实施，固原市原州区交通乡镇建设环保局依照固原市原州区人民政府下发的《关于原州区“四好农村路”示范县建设项目采用PPP模式建设的批复》以及固原市原州区发展和改革局下发的《关于原州区“四好农村路”示范县建设项目项目建议书的批复》等相关文件要求，实施原州区“四好农村路”示范县项目，项目总投资为116316万元，全部为现有道路改扩建，包括原州区境内县道、乡道和村道（1条二级道路、24条三级道路、31条四级道路以及4座危桥改造）。 本项目建设内容为改扩建原州区中黑公路，设计标准为二级公路，长度为47.1km，投资金额为22740.8万元，计划于2017年9月30日至2018年6月30日。 | 施工期 4.3.2.1废气 施工废气主要来自灰土搅拌及混凝土拌合作业，沥青的摊铺，粉状物料的运输和堆放、铺装道路路面起尘以及土石方的开挖和回填。废气中的主要污染物为TSP、施工机械尾气和沥青烟。 ⑴TSP ①施工现场扬尘 根据公路现场施工资料可知，公路施工过程中大气环境中TSP类比调查现场监测结果如表4-2所示。 表4-2 施工现场TSP类比调查统计表 施工阶段 起尘因素 距离(m) 浓度(mg/Nm3) 土方 装卸 50 11.7 运输 100 9.7 现场施工 150 5.0 灰土 装卸 50 9.0 混合 100 1.7 运输 150 0.8 稳定石 运输 50 11.7 100 9.7 150 5.0 沥青熔融品 运输 50 0.3 表4-2显示：施工区现场TSP浓度远高于国家标准，但随距现场距离的增加，TSP浓度会有所降低，在150m处将无明显影响。 ②储料场及材料运输产生的扬尘 路基填料等散体材料储料场在风力作用下也易发生扬尘，其扬尘基本上集中在下风向50m范围内，考虑到其对人体和植被的有害作用，对存放点应做好防护 工作，通过洒水、篷布遮挡等措施，可有效防止起风扬尘。 本项目在施工过程中粉状建材的运输不可避免的会引起扬尘，一般为带状污染，污染面狭窄，但纵向受污染范围较大，应采取洒水、减低车行速度及加盖篷布等措施，最大限度降低施工运输扬尘污染。 ⑵沥青烟气及施工机械尾气的影响分析 施工过程中在沥青搅拌及摊铺时会产生沥青烟等有害气体，沥青在摊铺过程中影响范围较为集中，影响范围较小，加之摊铺时间较短，随着施工结束而终结。经公路项目类比，在下风向100m处均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）“建筑搅拌”无组织排放监控浓度限值的要求（75mg/m3），且摊铺时间较短，因此对沿线环境空气的影响较小，施工机械作业时会排出NO2、CO等尾气，施工作业机械相对较少，同时在施工过程中加强对施工机械维修管理，可降低机械尾气对周围环境的影响。 4.3.2.2 废水 ⑴拌合废水 大型施工场所施工过程中的混凝土拌合会产生一定数量的拌合废水，若不经过处理就直接排放会造成附近地表水体的污染。因此，本项目拌合废水经过混凝沉淀处理后回用于洒水，不外排。 ⑵生活污水 生活污水主要来源于施工人员生活污水，但是本项目施工人员租住附近民房，无需设置施工居住营地，因此无生活污水产生。 ⑶施工废水 在施工过程中，机械油料不慎泄漏、施工区内以及桥梁作业中由于管理不善，含有害物质的材料如沥青、油料等物资被雨水冲刷进入水体会对水质造成较大危害；在挖方或填方工程量较大的路段在施工中若受到雨水冲刷，松动泥土极易随地面径流进入沿线地表水体等，会使水体悬浮物上升；特殊路基处理工程的建设过程中，将挖出大量泥沙和废渣，如管理不善，会对项目所在区域的地表水体造成一定的影响，使水体的悬浮物、总溶解性固体大量增加。 ⑷桥涵施工 水域箱涵基础施工对水环境的影响主要表现在施工围堰和围堰拆除过程中，会引起局部水体SS浓度增高，根据同类工程的调查表明，围堰施工时，局部水域的悬浮物浓度在80-160mg/L之间。 陆域桥梁、涵洞基础施工对水环境的影响主要表现在桩基泥浆水的泄漏，根据本项目《工可》可知，钻孔泥浆由水、粘土（或膨润土）和添加剂（如碳酸钠，掺入量0.1～0.4%；羧基纤维素，掺入量<0.1%）组成，施工过程中会有少量含泥浆废水产生，桩基泥浆水比重：1.20～1.46，含泥量：32 %～50 %，pH 值：6～7。目前大型建设工程施工钻孔时，一般都采用泥浆回收措施降低成本、减少环境污染。在钻进过程中，如产生钻孔漏浆，也会限制在基坑范围内。据有关桥梁工程的专家介绍，钻孔漏浆的发生概率<1.0%，可见因钻孔漏浆造成周边污染的可能很小。 施工过程产生的泥浆水利用沉淀池沉淀处理后，上清液回用于施工现场道路洒水降尘，不排入跨越的河流，因此泥浆水不会对水体水质造成影响。 以上所述均是施工期可能影响水体水质的因素，这些人为因素难以定量计算， 但只要在施工中加强管理，采取有效防范措施，就可以减少或避免施工期对沿线地表水体造成的不利影响。 4.3.2.3噪声 项目施工过程中，采用压路机、摊铺机、挖掘机等施工机械。这些施工机械运行时会产生一定的噪声。施工过程中主要施工机械的噪声强度见表4-3。 表4-3 主要施工机械噪声强度一览表 单位：dB(A) 序号 机械名称 测点距施工机械距离（m） 噪声强度 1 轮式装载机 5 90 2 摊铺机 5 82 3 平地机 5 90 4 推土机 5 86 5 轮胎压路机 5 76 6 轮胎式液压挖掘机 5 84 4.3.2.4固体废物 ⑴施工固废 本项目为改扩建项目，固体废物为公路工程中的一般固体废物，不含沥青等危废。施工固废主要包括废弃土石方、拆迁过程中以及筑路过程中产生的建筑垃圾。其中，施工期产生的弃土，除最大化综合利用外，利用后弃土总量为389658m3，工程弃土全部弃土弃于原取土坑内。弃土压实整平，并在其上表面铺筑1m左右耕植土，后期当地村民可进行耕种。对弃土清运过程中应注意遮挡，保证其不随意洒落。 ⑵拆迁建筑垃圾 本项目拆迁的建筑垃圾对其进行分类收集，首先考虑综合利用，即对钢筋、钢板、木材等下角料进行分类回收，交废物收购站处理或供周边地区修补乡村道路或建筑上用；对不能综合利用的建筑垃圾应堆放到管理部门指定地点，由环卫部门统一处理。本项目老路挖除重建的路面长度为10km，路面宽度为7.5m，路面按照10cm计算，原有路面破除量为7500m3。 对建筑垃圾进行收集及清运过程中应注意遮挡，保证其不随意洒落。 ⑶生活垃圾 施工人员租用当地民房，无需设置施工居住营地，因此不存在生活垃圾的影响。 4.3.2.5生态环境 ⑴永久占地和临时占地 项目永久占地面积969.14亩（646125.64m2），其中新增占地为476.79亩（317875.89m2），交通旧路占地为492.35亩（328249.75m2）。；临时用地面积共160亩（106672m2）。项目施工开始后，现有的地表植被将遭到较大的破坏。项目建设将扰动和损坏原有土壤及植被，由于表土层和植被的破坏，使其土壤失去固土防冲的能力，从而造成水土流失。对临时占地采取施工结束后进行植被恢复措施，对永久占地中的可绿化地面采取绿化措施，从而减轻工程施工对植被造成的不利影响，工程的施工破坏了部分野生动物的栖息地，施工噪声、人为活动将迫使原有栖息的野生动物迁往它处。 ⑵取土场 施工过程中全线设置6处取土场，均设置在中黑公路沿线梁卯，为政府指定地点。根据本项目可研及调查，本项目取土场占用土地类型为荒地，植被覆盖率较低，种类简单。取土结束后可作为弃土场使用，施工过程中多余的弃土弃于原取土坑，弃土压实整平，上面铺筑1m左右耕植土。后期通过采取施工前后保存表层土、水土保持、植被恢复等措施，项目取土场造成的植被损失将得一定程度的补偿，并且，通过平整及绿化措施，使取土场的生态环境得到良性改善。 4.3.2.6景观影响分析 主要体现在施工期，项目施工对局部地形、植被的破坏，必将在短期内对区域的景观环境产生不利影响，主要体现在以下几个方面： ①本工程建设应充分考虑与项目周边景观资源的协调性，避免造成景观资源的破坏。 ②拆解旧路、清理地表、路基开挖等工程会产生一定弃土。施工期弃土若不能及时有效地处置，将严重地影响区域的景观环境，而且工程施工时的飞灰扬尘，下雨时未完工路面发生水土流失，将使区域的景观环境受到较大影响。 ③施工便道的建设破坏植被和土壤，造成地表带状切割，影响自然景观的连续性；施工场地不仅使植被遭到破坏，还使斑块状地表裸露，对景观的自然性与和谐性产生影响。 应该看到的，人为活动将使自然生境在一定程度上丧失或碎化。拟建项目所经区域均已受到人为活动的影响，属于半自然生境。项目为旧路提级改造工程，在施工过程中一定程度上破坏了原始景观，随着项目的建成，取而代之的是新道路景观，本项目施工期只要采取适当的景观保护和恢复措施，项目沿线可形成另外一种风格的景观特色。 4.3.2.7社会环境 ⑴阻隔影响 施工材料及设备的运输可能影响当地交通并给当地群众的出行造成不便。 ⑵施工人员活动 施工人员进驻现场后，将急剧增加工区人数，对当地就业、社会经济、资源利用、人群健康等均会带来一定影响，这有可能使传染病的发病机会和发病率上升。 4.3.3营运期 4.3.3.1废气 本项目营运期产生的废气主要为公路行驶的车辆曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管等排放的CO、NO2等污染物。 类比现有公路监测资料可知，当日交通量为3万辆时，NO2和TSP均不超标。本项目设计最营运期近期交通量预测最大为2204辆/日，远期最大为6686辆/日，预测期交通量仍远小于3万辆，且本项目沿线周边的植被对空气有一定的净化功能，根据现状监测结果表明本项目区域环境空气质量良好，结合地形地貌、气候条件等因素，营运期汽车尾气对沿线区域环境空气质量影响较小，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 4.3.3.2废水 本项目营运期对附近水体产生的污染主要是由路面径流造成的。在车辆保养状况不良和发生故障情况下，都有可能造成汽油和机油泄露而污染路面。降雨后，雨水经路面泄水道口流入附近的水域，造成石油类和BOD5污染。参考《长安大学学报（自然科学版）》（2004年第06期），长安大学用人工降雨的方法在西安～三原公路上形成路面径流，在车流量已知、降雨持续时间为1h、降雨强度为81.6mm的情况下，按不同时间段采集水样，测定结果见表4-4。 表4-4 路面径流污染物浓度实测值 单位：除pH外，其余均为mg/L 序 号 项目 时间段 平均值 5～20min 20～40min 40～60min 1 pH 7.0～7.8 7.0～7.8 7.0～7.8 7.4 2 SS 231.42～158.22 158.22～90.36 90.36～18.71 100.0 3 BOD5 7.34～7.30 7.30～4.15 4.15～1.26 5.08 4 石油类 22.30～19.74 19.74～3.12 3.12～0.21 11.25 当运输车辆发生交通事故，尤其是发生危险物品泄露，会对水环境造成一定的影响，但是这种几率很低。 4.3.3.3噪声 营运期噪声污染源主要是车辆在路面上行驶时产生的交通噪声。行驶的机动车辆产生的噪声为非稳态噪声。车辆运行过程中，发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声。另外，行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声。随着交通量增大的同时，交通噪声也随之增大。 各类车辆在不同车速下的平均辐射声级计算公式见表4-5。 表4-5 各类车型不同车速下的平均辐射声级表 车型 平均辐射声级Lw，(dB) 辐射声级(dB) 备注 小型车 L0S = 12.6 + 34.73lgVS 79.7 Vi——该车型车辆的平均行驶速度，km/h；小、中按设计车速60km/h、大车按40km/h计算 中型车 L0M = 8.8 + 40.48lgVM 80.8 大型车 L0L = 22.0 + 36.32lgVL 80.2 4.3.3.4生态环境 营运期交通噪声会导致一些动物远离或迁徙他处，部分鸟类容易受到噪声的影响而导致繁殖率降低；另外，汽车的夜灯会对动物产生光污染影响，部分野生动物在夜间出没时，夜间突来的汽车强光会干扰它们的视线，造成一定影响。 由于本项目在原有道路进行改扩建，项目区受人为活动的影响较大，因此建设前后对动物的影响不明显。 4.3.3.5 固体废物 本项目不设置收费站、服务区，设置停车区，营运期固体废物主要来自运输车辆洒落的运载物、发生交通事故的车辆转载的货物、客车乘客丢弃的物品，其形式为沿公路呈线性分布。 4.3.3.6社会环境 本项目营运后，随着路面的加宽、重修，新的道路取代原有旧道路，使现有路况得到极大改善，为沿线的交通带来极大方便，同时由于道路等级的提升，可分流原州区境内S101以及其他主路线的车流量，缓解交通压力，降低交通安全风险，对沿线乃至原州区的经济发展起到积极的带动作用。 |
| 2 | 原州区“四好农村路”示范县建设项目三级公路 | 固原市原州区境内 | 固原市原州区交通乡镇建设环保局 | 报告书 | 江苏宝海环境服务有限公司 | 为贯彻落实《交通运输部关于推进“四好农村路”建设的意见》（交公路发〔2015〕73号），推进我区农村公路建管养运协调可持续发展，自治区人民政府办公厅印发了《关于转发自治区交通运输厅推进“四好农村路”建设实施方案的通知》（宁政办发〔2016〕104号），实施方案明确了我区“四好农村路”建设目标任务：到2017年，全面完成我区农村公路急弯陡坡、临水临崖等重点路段（乡道不少于管养里程70%）的安全隐患治理。到2020年，建制村通硬化路率达到100%；县乡道路安全隐患治理率基本达到100%；新改建农村公路一次交工验收合格率达到98%以上；县乡农村公路管理机构设置率达到100%，农村公路管理机构、人员和养护经费纳入财政预算的比例达到100%，并建立稳定的增长机制；农村公路列养率达到100%，优、良、中等路的比例不低于75%，路面技术状况指数（PQI）逐年上升；农村公路管理法规基本健全，爱路护路的乡规民约、村规民约制定率达到100%；具备条件的农村公路全部实现路田分家、路宅分家，打造畅安舒美的通行环境；具备条件的建制村通客车比例达到100%，全区城乡客运一体化发展水平AAA级以上的县超过60%；全区基本建成覆盖县、乡、村三级农村物流网络。 原州区作为国家级贫困地区、集中连片特困地区，交通运输发展基础薄弱，是交通扶贫攻坚战的主战场。尽管近年来原州区农村公路建设取得了长足发展，但仍然存在着基础不牢固、城乡发展不平衡、公路技术等级低、覆盖率低且资金不足、危桥险段多、安全设施少、运输服务水平不高等问题，尤其是油返砂、超期服役路段越来越多，与全面建成小康社会的要求还存在较大差距。为此，原州区政府积极响应和贯彻中央及自治区关于“十三五”规划、“精准扶贫”的决策部署，以《六盘山集中连片特困地区交通建设扶贫规划》为依据，并依托《交通运输部关于推进“四好农村路”建设的意见》以及《宁夏“四好农村路”建设工作实施方案》，以加强交通基础设施建设、提升交通运输服务水平、创新农村公路建管养体制机制为宗旨，制定《原州区农村公路“十三五”发展规划》和《原州区“四好农村路”示范县建设实施方案》，指导全县交通运输快速、健康、可持续发展，满足原州区全面建成小康社会的发展需求，大力推进“四好农村路”建设，确保实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路总目标，力争到2020年全面建成“通村畅乡、班车到村、邮包到家、安全便捷”的“六纵六横”农村公路网；为实现“困难户脱贫，贫困村销号，贫困县摘帽”奠定交通基础，为原州区推进“五美”新型城镇化、推动现代农业发展创造良好的交通条件。与此同时，原州区被固原市推荐为全市唯一的“四好农村路”示范县，目前，已通过自治区交通运输厅的初验，各项争创工作正在全面展开，并努力争创全区乃至全国“四好农村路”示范县，为实现宁夏交通精准扶贫、脱贫，引领“四好农村路建设”树立优质示范标杆。 为了继续更好的推进原州区“四好农村路”建设项目的实施，固原市原州区交通乡镇建设环保局依照固原市原州区人民政府下发的《关于原州区“四好农村路”示范县建设项目采用PPP模式建设的批复》以及固原市原州区发展和改革局下发的《关于原州区“四好农村路”示范县建设项目项目建议书的批复》等相关文件要求，实施原州区“四好农村路”示范县项目，项目总投资为116316万元，全部为现有道路改扩建，包括原州区境内县道、乡道和村道（1条二级道路、24条三级道路、31条四级道路以及4座危桥改造）。 本项目建设内容为改扩建原州区中黑公路，设计标准为二级公路，长度为47.1km，投资金额为22740.8万元，计划于2017年9月30日至2018年6月30日。 | 4.3.2施工期 4.3.2.1废气 施工废气主要来自灰土搅拌及混凝土拌合作业，沥青的摊铺，粉状物料的运输和堆放、铺装道路路面起尘以及土石方的开挖和回填。废气中的主要污染物为TSP、施工机械尾气和沥青烟。 ⑴TSP ①施工现场扬尘 根据公路现场施工资料可知，公路施工过程中大气环境中TSP类比调查现场监测结果如表4-2所示。 表4-2 施工现场TSP类比调查统计表 施工阶段 起尘因素 距离(m) 浓度(mg/Nm3) 土方 装卸 50 11.7 运输 100 9.7 现场施工 150 5.0 灰土 装卸 50 9.0 混合 100 1.7 运输 150 0.8 稳定石 运输 50 11.7 100 9.7 150 5.0 沥青熔融品 运输 50 0.3 表4-2显示：施工区现场TSP浓度远高于国家标准，但随距现场距离的增加，TSP浓度会有所降低，在150m处将无明显影响。 ②储料场及材料运输产生的扬尘 路基填料等散体材料储料场在风力作用下也易发生扬尘，其扬尘基本上集中在下风向50m范围内，考虑到其对人体和植被的有害作用，对存放点应做好防护 工作，通过洒水、篷布遮挡等措施，可有效防止起风扬尘。 本项目在施工过程中粉状建材的运输不可避免的会引起扬尘，一般为带状污染，污染面狭窄，但纵向受污染范围较大，应采取洒水、减低车行速度及加盖篷布等措施，最大限度降低施工运输扬尘污染。 ⑵沥青烟气及施工机械尾气的影响分析 施工过程中在沥青摊铺时会产生沥青烟等有害气体，沥青在摊铺过程中影响范围较为集中，影响范围较小，加之摊铺时间较短，随着施工结束而终结。经公路项目类比，在下风向100m处均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）“建筑搅拌”无组织排放监控浓度限值的要求（75mg/m3），且摊铺时间较短，因此对沿线环境空气的影响较小，施工机械作业时会排出NO2、CO等尾气，施工作业机械相对较少，同时在施工过程中加强对施工机械维修管理，可降低机械尾气对周围环境的影响。 4.3.2.2 废水 ⑴拌合废水 大型施工场所施工过程中的混凝土拌合会产生一定数量的拌合废水，若不经过处理就直接排放会造成附近地表水体的污染。因此，本项目拌合废水经过混凝沉淀处理后回用于洒水，不外排。 ⑵生活污水 生活污水主要来源于施工人员生活污水，但是本项目施工人员租住附近民房，无需设置施工居住营地，因此无生活污水产生。 ⑶施工废水 在施工过程中，机械油料不慎泄漏、施工区内以及桥梁作业中由于管理不善，含有害物质的材料如沥青、油料等物资被雨水冲刷进入水体会对水质造成较大危害；在挖方或填方工程量较大的路段在施工中若受到雨水冲刷，松动泥土极易随地面径流进入沿线地表水体等，会使水体悬浮物上升；特殊路基处理工程的建设过程中，将挖出大量泥沙和废渣，如管理不善，会对项目所在区域的地表水体造成一定的影响，使水体的悬浮物、总溶解性固体大量增加。 ⑷桥涵施工 水域箱涵基础施工对水环境的影响主要表现在施工围堰和围堰拆除过程中，会引起局部水体SS浓度增高，根据同类工程的调查表明，围堰施工时，局部水域的悬浮物浓度在80-160mg/L之间。 陆域桥梁、涵洞基础施工对水环境的影响主要表现在桩基泥浆水的泄漏，根据相关研究结论，钻孔泥浆由水、粘土（或膨润土）和添加剂（如碳酸钠，掺入量0.1～0.4%；羧基纤维素，掺入量<0.1%）组成，施工过程中会有少量含泥浆废水产生，桩基泥浆水比重：1.20～1.46，含泥量：32 %～50 %，pH 值：6～7。目前大型建设工程施工钻孔时，一般都采用泥浆回收措施降低成本、减少环境污染。在钻进过程中，如产生钻孔漏浆，也会限制在基坑范围内。据有关桥梁工程的专家介绍，钻孔漏浆的发生概率<1.0%，可见因钻孔漏浆造成周边污染的可能很小。 施工过程产生的泥浆水利用沉淀池沉淀处理后，上清液回用于施工现场道路洒水降尘，不排入跨越的河流，因此泥浆水不会对水体水质造成影响。 以上所述均是施工期可能影响水体水质的因素，这些人为因素难以定量计算， 但只要在施工中加强管理，采取有效防范措施，就可以减少或避免施工期对沿线地表水体造成的不利影响。 4.3.2.3 噪声 项目施工过程中，采用压路机、摊铺机、挖掘机等施工机械。这些施工机械运行时会产生一定的噪声。 施工过程中主要施工机械的噪声强度见表4-3。 表4-3 主要施工机械噪声强度一览表 单位：dB(A) 序号 机械名称 测点距施工机械 距离（m） 噪声强度 1 轮式装载机 5 90 2 摊铺机 5 82 3 平地机 5 90 4 推土机 5 86 5 轮胎压路机 5 76 6 轮胎式液压挖掘机 5 84 4.3.2.4 固体废物 ⑴施工固废 本项目为新建项目，固体废物为公路工程中的一般固体废物，不含沥青等危废。施工固废主要包括废弃土石方、拆迁过程中以及筑路过程中产生的建筑垃圾。其中，施工期产生的弃土，除最大化综合利用外，其余弃土全部拉运至政府指定地点。本项目弃土场为政府指定地点，位于道路沿线自然冲沟，地势较低洼，弃土结束后对弃土场及时进行场地平整并撒播草籽、栽种灌木及景观树进行植被绿化。 ⑵拆迁建筑垃圾 本项目拆迁的建筑垃圾对其进行分类收集，首先考虑综合利用，即对钢筋、钢板、木材等下角料进行分类回收，交废物收购站处理或供周边地区修补乡村道路或建筑上用；对不能综合利用的建筑垃圾应堆放到管理部门指定地点，由环卫部门统一处理。本项目老路挖除重建的路面长度为100km，路面宽度为7.5m，路面按照10cm计算，原有路面破除量为75000m3。 对建筑垃圾进行收集及清运过程中应注意遮挡，保证其不随意洒落。 ⑶生活垃圾 施工人员租用当地民房，无需设置施工居住营地，因此不存在生活垃圾的影响。 4.3.2.5生态环境 ⑴永久占地和临时占地 本项目永久占地面积912.85亩（608597m2），全部为新增占地。占地包括：旱地地454.95亩（303315m2），水浇地457.9亩（305282m2），全部为新增占地；临时用地面积共180亩（120006m2）。项目施工开始后，现有的地表植被将遭到较大的破坏。项目建设将扰动和损坏原有土壤及植被，由于表土层和植被的破坏，使其土壤失去固土防冲的能力，从而造成水土流失。对临时占地采取施工结束后进行植被恢复措施，对永久占地中的可绿化地面采取绿化措施，从而减轻工程施工对植被造成的不利影响，工程的施工破坏了部分野生动物的栖息地，施工噪声、人为活动将迫使原有栖息的野生动物迁往它处。 ⑵取土场 施工过程中全线设置22处取土场，均设置在各公路沿线梁卯，为政府指定地点。根据本项目可研及调查，取土场占用土地类型为荒地，植被覆盖率较低，种类简单。 ⑶弃土场 本项目24条公路中有5条公路设置弃土场，为政府指定地点。根据本项目可研及调查，本项目弃土场占用土地类型为自然冲沟，植被覆盖率较低，种类简单。通过采取施工前后保存表层土、水土保持、植被恢复等措施，项目弃土造成的植被损失将得一定程度的补偿，并且，通过平整及绿化措施，使弃土场的生态环境得到良性改善。弃土道路在取土结束后可作为弃土场使用，施工过程中多余的弃土弃于原取土坑，弃土压实整平，上面铺筑1m左右耕植土。后期通过采取施工前后保存表层土、水土保持、植被恢复等措施，项目取土场造成的植被损失将得一定程度的补偿，并且，通过平整及绿化措施，使取土场的生态环境得到良性改善。 4.3.2.6景观影响分析 主要体现在施工期，项目施工对局部地形、植被的破坏，必将在短期内对区域的景观环境产生不利影响，主要体现在以下几个方面： ①本工程建设应充分考虑与项目周边景观资源的协调性，避免造成景观资源的破坏。 ②拆解旧路、清理地表、路基开挖等工程会产生一定弃土。施工期弃土若不能及时有效地处置，将严重地影响区域的景观环境，而且工程施工时的飞灰扬尘，下雨时未完工路面发生水土流失，将使区域的景观环境受到较大影响。 ③施工便道的建设破坏植被和土壤，造成地表带状切割，影响自然景观的连续性；施工场地不仅使植被遭到破坏，还使斑块状地表裸露，对景观的自然性与和谐性产生影响。 应该看到的，人为活动将使自然生境在一定程度上丧失或碎化。拟建项目所经区域均已受到人为活动的影响，属于半自然生境。项目为旧路提级改造工程，在施工过程中一定程度上破坏了原始景观，随着项目的建成，取而代之的是新道路景观，本项目施工期只要采取适当的景观保护和恢复措施，项目沿线可形成另外一种风格的景观特色。 4.3.2.7社会环境 ⑴阻隔影响 施工材料及设备的运输可能影响当地交通并给当地群众的出行造成不便。 ⑵施工人员活动 施工人员进驻现场后，将急剧增加工区人数，对当地就业、社会经济、资源利用、人群健康等均会带来一定影响，这有可能使传染病的发病机会和发病率上升。 4.3.3营运期 4.3.3.1废气 本项目营运期产生的废气主要为公路行驶的车辆曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管等排放的CO、NO2等污染物。 类比现有公路监测资料可知，当日交通量为3万辆时，NO2和TSP均不超标。本项目选择4条代表性的公路预测交通量，其中交通量最大的为G309经彭堡至黄铎堡公路，其营运期近期交通量预测最大为3934辆/日，远期最大为5380辆/日，预测期交通量仍远小于3万辆，且本项目沿线周边的植被对空气有一定的净化功能，根据现状监测结果表明本项目区域环境空气质量良好，结合地形地貌、气候条件等因素，营运期汽车尾气对沿线区域环境空气质量影响较小，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 4.3.3.2废水 本项目营运期对附近水体产生的污染主要是由路面径流造成的。在车辆保养状况不良和发生故障情况下，都有可能造成汽油和机油泄露而污染路面。降雨后，雨水经路面泄水道口流入附近的水域，造成石油类和BOD5污染。参考《长安大学学报（自然科学版）》（2004年第06期），长安大学用人工降雨的方法在西安～三原公路上形成路面径流，在车流量已知、降雨持续时间为1h、降雨强度为81.6mm的情况下，按不同时间段采集水样，测定结果见表4-4。 表4-4 路面径流污染物浓度实测值 单位：除pH外，其余均为mg/L 序 号 项目 时间段 平均值 5～20min 20～40min 40～60min 1 pH 7.0～7.8 7.0～7.8 7.0～7.8 7.4 2 SS 231.42～158.22 158.22～90.36 90.36～18.71 100.0 3 BOD5 7.34～7.30 7.30～4.15 4.15～1.26 5.08 4 石油类 22.30～19.74 19.74～3.12 3.12～0.21 11.25 当运输车辆发生交通事故，尤其是发生危险物品泄露，会对水环境造成一定的影响，但是这种几率很低。 4.3.3.3噪声 营运期噪声污染源主要是车辆在路面上行驶时产生的交通噪声。行驶的机动车辆产生的噪声为非稳态噪声。车辆运行过程中，发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声。另外，行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声。随着交通量增大的同时，交通噪声也随之增大。 各类车辆在不同车速下的平均辐射声级计算公式见表4-5。 表4-5 各类车型不同车速下的平均辐射声级表 车型 平均辐射声级Lw，(dB) 辐射声级(dB) 备注 小型车 L0S = 12.6 + 34.73lg VS 68.2 Vi——该车型车辆的平均行驶速度，km/h；小、中按设计车速40km/h、大车按32 km/h计算 中型车 L0M = 8.8 + 40.48lg VM 73.6 大型车 L0L = 22.0 + 36.32lg VL 76.7 4.3.3.4生态环境 营运期交通噪声会导致一些动物远离或迁徙他处，部分鸟类容易受到噪声的影响而导致繁殖率降低。 另外，汽车的夜灯会对动物产生光污染影响。部分野生动物在夜间出没时，夜间突来的汽车强光会干扰它们的视线，造成一定影响。 4.3.3.5 固体废物 本项目不设置收费站、服务区，设置停车区，营运期固体废物主要来自运输车辆洒落的运载物、发生交通事故的车辆转载的货物、客车乘客丢弃的物品，其形式为沿公路呈线性分布。 4.3.3.6社会环境 本项目营运后，通过对现有三级、四级乡村道路面的加宽、重修，新的道路取代原有旧道路，使现有路况得到极大改善，为沿线的交通带来极大方便，同时由于道路等级的提升，可分流原州区境内S101以及其他主路线的车流量，缓解交通压力，降低交通安全风险，对沿线乃至原州区的经济发展起到积极的带动作用。 |
| 3 | 原州区“四好农村路”示范县建设项目二级公路 | 固原市原州区境内 | 固原市原州区交通乡镇建设环保局 | 报告表 | 江苏宝海环境服务有限公司 | 为贯彻落实《交通运输部关于推进“四好农村路”建设的意见》（交公路发〔2015〕73号），推进我区农村公路建管养运协调可持续发展，自治区人民政府办公厅印发了《关于转发自治区交通运输厅推进“四好农村路”建设实施方案的通知》（宁政办发〔2016〕104号），实施方案明确了我区“四好农村路”建设目标任务：到2017年，全面完成我区农村公路急弯陡坡、临水临崖等重点路段（乡道不少于管养里程70%）的安全隐患治理。到2020年，建制村通硬化路率达到100%；县乡道路安全隐患治理率基本达到100%；新改建农村公路一次交工验收合格率达到98%以上；县乡农村公路管理机构设置率达到100%，农村公路管理机构、人员和养护经费纳入财政预算的比例达到100%，并建立稳定的增长机制；农村公路列养率达到100%，优、良、中等路的比例不低于75%，路面技术状况指数（PQI）逐年上升；农村公路管理法规基本健全，爱路护路的乡规民约、村规民约制定率达到100%；具备条件的农村公路全部实现路田分家、路宅分家，打造畅安舒美的通行环境；具备条件的建制村通客车比例达到100%，全区城乡客运一体化发展水平AAA级以上的县超过60%；全区基本建成覆盖县、乡、村三级农村物流网络。 原州区作为国家级贫困地区、集中连片特困地区，交通运输发展基础薄弱，是交通扶贫攻坚战的主战场。尽管近年来原州区农村公路建设取得了长足发展，但仍然存在着基础不牢固、城乡发展不平衡、公路技术等级低、覆盖率低且资金不足、危桥险段多、安全设施少、运输服务水平不高等问题，尤其是油返砂、超期服役路段越来越多，与全面建成小康社会的要求还存在较大差距。为此，原州区政府积极响应和贯彻中央及自治区关于“十三五”规划、“精准扶贫”的决策部署，以《六盘山集中连片特困地区交通建设扶贫规划》为依据，并依托《交通运输部关于推进“四好农村路”建设的意见》以及《宁夏“四好农村路”建设工作实施方案》，以加强交通基础设施建设、提升交通运输服务水平、创新农村公路建管养体制机制为宗旨，制定《原州区农村公路“十三五”发展规划》和《原州区“四好农村路”示范县建设实施方案》，指导全县交通运输快速、健康、可持续发展，满足原州区全面建成小康社会的发展需求，大力推进“四好农村路”建设，确保实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路总目标，力争到2020年全面建成“通村畅乡、班车到村、邮包到家、安全便捷”的“六纵六横”农村公路网；为实现“困难户脱贫，贫困村销号，贫困县摘帽”奠定交通基础，为原州区推进“五美”新型城镇化、推动现代农业发展创造良好的交通条件。与此同时，原州区被固原市推荐为全市唯一的“四好农村路”示范县，目前，已通过自治区交通运输厅的初验，各项争创工作正在全面展开，并努力争创全区乃至全国“四好农村路”示范县，为实现宁夏交通精准扶贫、脱贫，引领“四好农村路建设”树立优质示范标杆。 为了继续更好的推进原州区“四好农村路”建设项目的实施，固原市原州区交通乡镇建设环保局依照固原市原州区人民政府下发的《关于原州区“四好农村路”示范县建设项目采用PPP模式建设的批复》以及固原市原州区发展和改革局下发的《关于原州区“四好农村路”示范县建设项目项目建议书的批复》等相关文件要求，实施原州区“四好农村路”示范县项目，项目总投资为116316万元，全部为现有道路改扩建，包括原州区境内县道、乡道和村道（1条二级道路、24条三级道路、31条四级道路以及4座危桥改造）。 本项目建设内容为改扩建原州区中黑公路，设计标准为二级公路，长度为47.1km，投资金额为22740.8万元，计划于2017年9月30日至2018年6月30日。 | 1、施工期 ⑴废气 施工废气主要来自灰土搅拌及混凝土拌合作业，粉状物料的运输和堆放、铺装道路路面起尘以及土石方的开挖和回填。废气中的主要污染物为TSP、施工机械尾气。 ⑵废水 施工期废水主要由施工期生产废水和施工人员生活污水组成。生产废水主要为混凝土拌和废水和车辆轮胎的冲洗废水。 ⑶噪声 施工期噪声主要为挖掘机、推土机等施工机械产生的机械噪声和运输车辆产生的交通噪声，噪声源强约为88～91dB（A）。 ⑷固体废物 施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工过程产生的各类建筑垃圾以及施工过程中产生的弃土、弃渣。建筑垃圾主要为废弃的混凝土块、金属材料及包装材料等。 ⑸生态环境影响 施工期对生态环境的影响主要表现在项目永久占地和临时占地对土地利用性质的改变以及对植被的破坏；土方开挖对植被的破坏以及引起的水土流失；施工人员活动和机械噪声对动物的惊扰等。 本项目施工过程中的开挖地表、临时弃土堆放等对周边景观造成一定的影响。 ⑹对周边地表水体的影响 本项目部分路段距清水河、毛家沟水库、大马庄水库、冬至河水库、沈家河水库和郭庙水库较近，施工期对周边地表水体造成一定的影响。 ⑺社会影响分析 ①阻隔影响 施工材料及设备的运输可能影响当地交通并给当地群众的出行造成不便。 ②施工人员活动 施工人员进驻现场后，将急剧增加工区人数，其对当地的就业、社会经济、资源利用、人群健康等均会带来一定影响。 ③本项目拆迁、征地、补偿不当会引起拆迁人员生活质量下降以及社会不稳定。 2、运营期 ⑴废气 本项目营运期产生的废气主要为公路行驶的车辆曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管等排放的CO、NO2等污染物，主要以NO2最为突出。 ⑵废水 本项目不设服务区，营运期对附近水体产生的污染主要是由路面径流造成的。 ⑶噪声 营运期噪声污染源主要是车辆在路面上行驶时产生的交通噪声。 ⑷固体废物 本项目不设置收费站、服务区和停车区，营运期固体废物主要来自运输车辆洒落的运载物、发生交通事故的车辆转载的货物、客车乘客丢弃的物品，其形式为沿公路呈线性分布。 ⑸生态环境影响 营运期交通噪声会导致一些动物远离或迁徙他处，部分鸟类容易受到噪声的影响而导致繁殖率降低。 另外，汽车的夜灯会对动物产生光污染影响。部分野生动物在夜间出没时，夜间突来的汽车强光会干扰它们的视线，造成一定影响。 ⑹社会正效应 本项目的建设将对贫困村、偏远村的出行和对外交流起到积极的作用，对当地村民脱贫致富有着重要的意义。社会正效应非常显著。 |