# 固原市2017年1月环境质量月报

- 环境空气质量

固原市现有空气自动站8个，其中原州区有“监测站、新区、马园”三个国控空气自动站，彭阳站、西吉站、泾源站、隆德站已通过验收正式投入运行，为省控自动站。

1.1  1月份原州区城区总体状况

固原市四县一区环境空气优良天数24-30天，优良天数比例77.4-96.8%，隆德县优良天数比例最高，为96.8%，彭阳县仅77.4%；以空气质量综合指数对固原市四县一区空气质量进行排名，空气质量综合指数越小说明空气质量越好，反之质量越差，从表1-1看出，隆德县以空气质量综合指数2.8排第一，原州区以4.7排名最次。见表1-1，表1-2。

表1-1         2017年1月固原四县一区环境空气质量状况及排名

| 县域 | 排名 | 优良天数（天） | 环境空气质量综合指数 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 |
| 原州区 | 5 | 26 | 4.7 | 111 | 45 | 17 | 29 | 2.0 | 58 |
| 彭阳站 | 4 | 24 | 4.3 | 89 | 47 | 24 | 11 | 1.2 | 115 |
| 西吉站 | 3 | 29 | 3.9 | 80 | 41 | 25 | 11 | 1.4 | 89 |
| 泾源站 | 2 | 28 | 3.5 | 67 | 32 | 16 | 13 | 1.5 | 99 |
| 隆德站 | 1 | 30 | 2.8 | 58 | 29 | 7 | 6 | 1.0 | 96 |

1.2原州区环境空气质量

2017年1月，有效监测天数31天，首要污染物为可吸入颗粒物和细颗粒物。二级及好于二级的天数26天，其中，一级（优）天数3天，二级（良）天数23天，良好以上天数占总有效监测天数的83.9%。主要污染物PM10111μg/m3，PM2.545μg/m3，SO217μg/m3，NO229μg/m3，CO 2.0mg/m3，O3-8H 58μg/m3。

同2016年12月份相比，SO2、CO呈上升态势，其它指标呈下降态势，同2016年同期相比，SO2、CO呈上升态势，O3-8h持平，其它指标呈下降趋势。见表1-3。

1.3彭阳县环境空气质量

2017年1月，有效监测天数31天，首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。二级及好于二级的天数24天，其中，一级（优）天数4天，二级（良）天数20天，良好以上天数占总有效监测天数的77.4%。主要污染物PM1089μg/m3，PM2.547μg/m3，SO224μg/m3，NO211μg/m3，CO 1.2mg/m3，O3-8H 115μg/m3。

1.4西吉县环境空气质量

2017年1月，有效监测天数31天，首要污染物为可吸入颗粒物和细颗粒物。二级及好于二级的天数29天，其中，一级（优）天数5天，二级（良）天数24天，良好以上天数占总有效监测天数的93.5%。主要污染物PM1080μg/m3，PM2.541μg/m3，SO225μg/m3，NO211μg/m3，CO 1.4mg/m3，O3-8H 89μg/m3。

1.5泾源县环境空气质量

2017年1月，有效监测天数31天，首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。二级及好于二级的天数28天，其中，一级（优）天数14天，二级（良）天数14天，良好以上天数占总有效监测天数的90.3%。主要污染物PM1067μg/m3，PM2.532μg/m3，SO216μg/m3，NO213μg/m3，CO 1.5mg/m3，O3-8H 99μg/m3。

1.6隆德县环境空气质量

2017年1月，有效监测天数31天，首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。二级及好于二级的天数26天，其中，一级（优）天数17天，二级（良）天数13天，良好以上天数占总有效监测天数的96.8%。主要污染物PM1058μg/m3，PM2.529μg/m3，SO27μg/m3，NO26μg/m3，CO 1.0mg/m3，O3-8H 96μg/m3。

表1-2    固原市环境空气质量统计    单位：天（标出的除外）

| 县城 | 总天数 | 有效监测天数 | 优良天数比率（%） | 其中： | 首要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | PM10 | PM2.5 | O3 | 其它 |
| 原州区 | 31 | 31 | 83.9 | 3 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | 5 |  |  |
| 彭阳站 | 31 | 31 | 77.4 | 4 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4 |  |
| 西吉站 | 31 | 31 | 93.5 | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 |  |  |
| 泾源站 | 31 | 31 | 90.3 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 |  |
| 隆德站 | 31 | 31 | 96.8 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 |  |
| 平均 | 31 | 31 | 88.4 | 8.8 | 18.8 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 14.4 | 6.6 | 2.3 |  |

表1-3               原州区主要污染指标同比、环比表

| 监测项目 | 单位 | 平均浓度 | 最大值 | 最大值超标倍数 | 上月 | 上年同期 | 环比（%） | 同比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | μg/m3 | 17 | 26 | / | 19 | 26 | -10.5 | -34.6 |
| NO2 | μg/m3 | 29 | 50 | / | 36 | 32 | -19.4 | -9.4 |
| PM10 | μg/m3 | 111 | 610 | 3.07 | 101 | 93 | 9.9 | 19.4 |
| CO | mg/m3 | 2 | 2.2 | / | 1.8 | 1.599 | 11.1 | 25.1 |
| O3-8h | μg/m3 | 58 | 64 | / | 63 | 58 | -7.9 | 0.0 |
| PM2.5 | μg/m3 | 45 | 108 | 0.44 | 51 | 47 | -11.8 | -4.3 |

备注：CO为日均值的95%位数，O3-8h为日均值的90%位数

- 地表水环境质量

清水河：二十里铺断面，Ⅲ类良好水质；沈家河水库断面，冰封未采到有效样品；三营断面，断流。

茹河：乃家河水库断面，Ⅲ类良好水质；李河桥断面，劣Ⅴ类重度污染水质，主要污染物指标生化需氧量、氨氮、总磷分别为4.1mg/L、3.09mg/L、0.24mg/L，超过地表水Ⅲ级标准0.02倍、2.09倍和0.20倍。沟圈断面，Ⅲ类良好水质。

葫芦河：新营断面断流；夏寨水库冰封；玉桥断面，劣Ⅴ类重度污染水质，主要污染物指标生化需氧量、氨氮、化学需氧量分别为8.55mg/L、3.3mg/L、30mg/L，超过地表水Ⅲ级标准1.14倍、2.30倍和0.50倍。

渝河：峰台断面，Ⅲ类良好水质；三里店水库无蓄水；联财断面，劣Ⅴ类重度污染水质，主要污染物指标氨氮、生化需氧量分别为10.8mg/L、4.2mg/L，超过地表水Ⅲ级标准9.80倍、0.05倍。

泾河：龙潭水库断面、弹筝峡断面，Ⅲ类良好水质。

蒲河：石河桥断面，Ⅲ类良好水质。

洪河：常沟断面，Ⅲ类良好水质。

甘渭河：杨坡断面，断流。

三、声环境质量

第一季度功能区噪声监测，1类功能区昼间47.3dB(A)，夜间38.5dB(A)；2类功能区昼间48.3dB(A)，夜间40.8dB(A)；3类功能区昼间49.5dB(A)，夜间42.2dB(A)；4类功能区昼间66.1dB(A)，夜间51.9dB(A)，均达到《声环境质量标准》GB3096-2008对应的功能区噪声质量标准。

固原市环境保护局

二〇一七年二月五日