# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产1万吨有机肥加工项目

建设单位（盖章）：宁夏源龙现代农业服务有限公司

编制日期：            2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1万吨有机肥加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-640422-05-03-011750 |
| 建设单位联系人 | 王海龙 | 联系方式 | 13895043583 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市/西吉县（区）/乡（街道）兴隆镇（具体地址） |
| 地理坐标 | （ 38 度 43 分 11.634 秒， 105 度 48 分 52.024 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2625有机肥料及微生物肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 45肥料制造262 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 西吉县审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000.00 | 环保投资（万元） | 116 |
| 环保投资占比（%） | 11.6 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 14874 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会令第29号令公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为畜禽养殖废弃物处理和资源化利用项目，属于鼓励类、第一项、第53条：畜禽养殖废弃物处理和资源化利用（畜禽粪污肥料化、能源化、基料化和垫料化利用，病死畜禽无害化处理），因此项目的建设符合国家产业政策的相关规定。 2、三线一清单符合性分析 ⑴生态保护红线约束 本项目位于固原市西吉县兴隆镇，周边无国家级、自治区级自然保护区、风景名胜区及其他名胜古迹、疗养地等重点敏感保护区。根据《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发〔2018〕23号），本项目所在区域符合宁夏生态保护红线要求，不在重点生态功能区、生态敏感区、禁止开发区等生态保护红线范围内，项目地理位置见附图1，项目与生态保护红线关系见附图2。 ⑵环境质量底线分析 根据《宁夏回族自治区生态环境状况公报》（2020年）中固原市的环境空气质量监测数据，固原市2020年度PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度及CO24h平均第95百分位数、O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准要求，评价为达标。固原市总体属于达标区。本次补充监测点大气污染物中氨、硫化氢为未检出，臭气浓度＜10，TSP监测结果可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二标准限值。根据《宁夏回族自治区生态环境质量报告书（2019年度）》中葫芦河玉桥断面的监测数据，主要污染物浓度均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅳ类标准。 项目营运期产生的生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥；现场发酵过程产生的恶臭气体采用全封闭发酵车间，发酵过程添加除臭剂，同时为进一步控制项目发酵产生的恶臭气体，发酵车间采用微负压将车间恶臭气体集中收集至1套生物除臭（滴滤法）设备处理；有机肥加工车间粉碎、筛分工序产生的粉尘分别由集气罩收集，再经袋式除尘器处理；选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施；生产过程中产生的废弃包装袋集中收集后，外售于废品站；除尘灰收集后，回用于有机肥生产工序；生活垃圾分类收集后，由环卫部门清运处理。本项目产生的废水、废气、噪声，少量固体废物均能规范、合理处置，对环境影响较小。因此符合环境质量底线的要求。 ⑶资源利用上线 原辅材料：本项目主要原料为牛、羊粪，来自周边散养户；辅料主要为腐殖酸、秸秆等，购自本地市场。本项目原辅材料均有稳定的供应来源。 水资源：根据《宁夏回族自治区“三线一单”编制文本（报审稿）》，西吉县为水资源利用上限重点管控区，重点管控区要求新上工业企业全部采取节水新工艺，鼓励工业利用再生水等非常规资源，推进企业和工业园区循环水系统建设，提高再生水利用率。本项目生产过程无需用水，生活取用水量很小，不会突破区域水资源利用上限。符合水资源利用上限重点管控区相关要求。 土地资源：项目建设土地为设施农用地，土地资源消耗符合要求。 ⑷环境准入负面清单 本项目符合国家和地方的产业政策，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目，不在《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》及《西吉县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）的通知》内。 3、与《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发〔2020〕37号）符合性分析 根据《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发[2020]37号）文件要求，将自治区全区划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，本项目位于重点管控单元。根据重点管控单元管控要求：“主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域，以优化空间和产业布局、强化底线约束为导向，突出污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量”，项目发酵过程采用生物除臭（滴滤法）进行除臭，有机肥加工过程均在封闭厂房内进行。在严格落实本评价污染防治措施前提下，本项目能够满足重点管控单元要求。本项目在宁夏生态环境管控单元分区图中位置见附图3。 4、与《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》、《国家质量兴农战略规划（2018-2022年）》、《关于支持有机肥生产试点的指导意见》及《关于做好2017年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》等符合性分析 本项目为畜禽养殖废弃物处理和资源化利用项目，与其相关规划符合性分析见下表。 表1 项目与相关规划符合性分析 序号 相关规划 主要要求 项目与相关规划的符合性分析 分析结果 1 《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》 普及和深化测土配方施肥，......鼓励使用有机肥、生物肥料和绿肥种植......支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，.....控制畜禽养殖污染排放 本项目以周边散养户的畜禽粪便作为原料生产有机肥，项目建成后能够有效推动周边区域畜禽粪污收集和处理机械化水平，符合规划要求 符合 2 《国家质量兴农战略规划（2018-2022年）》 深入推进畜禽粪污资源化利用、果菜茶有机肥替代化肥......从源头上确保优质绿色农产品供给；开展畜禽粪污资源化利用整县推进，畜禽粪污综合利用率达到75%以上 本项目主要以牛、羊粪为原料生产有机肥，建成后能够提高畜禽粪污综合利用率，符合规划要求 符合 3 《关于支持有机肥生产试点的指导意见》 从2014年开始，选择部分地区开展以农作物秸秆综合利用为主的有机肥生产试点项目，兼顾畜禽粪便无害化处理生产有机肥等其他循环农业经济发展项目 本项目为畜禽养殖废弃物处理和资源化利用项目，符合政策要求 符合 4 《关于做好2017年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》 将果菜茶有机肥替代化肥、畜禽粪污资源化利用、秸秆综合利用、地膜回收利用、黑土地保护等农业面源污染防治与资源循环利用政策统筹实施 本项目以牛粪、羊粪、秸秆为原料生产有机肥，实现畜禽粪污资源化利用，符合政策要求 符合 5 《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》 以畜牧大县和规模养殖场为重点，以沼气和生物天然气为主要处理方向，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向......以规模养殖场粪污处理、有机肥还田利用、沼气和生物天然气使用等指标为重点，建立畜禽养殖废弃物资源化利用绩效评价考核制度 本项目厂区周边存在散养户，畜禽粪便无法进行无害化处理，本项目对这些粪便进行收集并资源化利用 ，生产有机肥，符合政策要求 符合 根据上表，本项目符合《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》、《国家质量兴农战略规划（2018-2022年）》、《关于支持有机肥生产试点的指导意见》及《关于做好2017年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》等相关规划。 5、选址合理性分析 本项目位于固原市西吉县兴隆镇，购买周边散养户产生的牛、羊粪及周边农户种植产生的农作物秸秆，综合利用养殖业及种植业产生的固体废弃物生产有机肥。建设用地性质为设施农用地，项目厂区东侧为乡道；南侧、东侧、北侧均为农田，东侧乡道方便原料的运输；项目区域地势开阔平坦、有足够的生产、运输空间；项目所在地周围无水源地保护区、名胜古迹、疗养地等环境敏感保护目标，所在地西吉县兴隆镇水、电供应充足，能充分满足项目建设和运营的需要。项目厂址区域内环境质量状况较好，环境质量现状对项目的建设和运营无制约影响。根据企业拟采取的环保治理措施，运营期产生的废气、废水、噪声、固体废物经有效的治理后均能达标排放或综合利用，对周边的环境影响轻微。 因此，从环境保护的角度，本项目的选址是合理的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景 由于近年来西吉县“脱贫攻坚”工作的实施，周边发展众多散养户，产生的粪便无法及时进行处置，为此，厂区现建成1座堆粪棚用于收集散养户养殖过程产生的粪便，堆肥后回用于农田。由于简单堆肥后的有机肥存在效能低、不具备外售等因素，现有堆粪棚内好氧发酵后的有机肥无法得到及时的销售。同时根据农业农村部办公厅、生态环境部办公厅《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号）中提出“鼓励畜禽粪污还田利用。国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。 在此前提条件下，宁夏源龙现代农业服务有限公司决定在固原市西吉县兴隆镇建设1万吨有机肥生产项目。本次项目主要是将周边散养户产生的牛羊粪收集后，经过发酵、粉碎、造粒、筛分等工序生产有机肥。企业本着变废为宝，资源化、减量化、无害化利用周边散养户的粪便资源和周边种植户的秸秆资源，做到无害化利用，以减轻粪便堆放和秸秆焚烧对周边环境的不利影响。 2、工程内容及组成 本项目为新建项目，项目占地面积为14874m2，建筑面积为6428m2，项目建设一条年产1万吨有机肥生产线，主体工程主要为有机肥生产车间、发酵车间，辅助工程主要为办公用房、库发。具体工程组成见下表。 表2 项目组成一览表 类别 项目名称 建设规模 主体 工程 发酵车间 1座，1F，建筑面积为3780m2，高度6m，全封闭钢结构厂房，位于厂区西部，将收集的牛粪、羊粪、秸秆等进行配比，添加腐殖酸进行好氧发酵 有机肥生产车间 1座，1F，建筑面积1200m2，高度6m，全封闭钢结构，位于厂区中南部。内置配料机、粉碎机、筛分机等设备，主要用于处理经过发酵后的肥料，生产为有机肥 辅助工程 办公用房 办公用房为1F，砖混结构，建筑面积248m2，位于厂区东北部 库房 建筑面积1200m2，地上一层，钢结构厂房，高度6m，用于存放成品有机肥 公用 工程 给水 本项目用水由兴隆镇供水管网提供，项目用水主要为职工生活用水，总用水量为136.6m3/a 排水 本项目无生产废水产生，项目生活污水产生量为77.28m3/a，经化粪池（3m3）处理后，定期清掏，用于周边农田施肥 供电 本项目用电接自兴隆镇供电电网 供热 本项目生产工艺无需供热，办公用房采用电暖器 环保 工程 废气治理措施 恶臭气体：采用全封闭车间，发酵过程添加除臭剂，同时为进一步控制项目发酵产生的恶臭气体，发酵车间采用微负压将车间恶臭气体集中收集至1套生物除臭（滴滤法）设备处理后，废气经1根15m高排气筒排放（DA001） 粉尘：有机肥加工车间粉碎、筛分工序产生的粉尘分别由集气罩收集，再经1台袋式除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放（DA002） 噪声治理措施 选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施 废水治理设施 本项目不产生生产废水，产生的废水主要为少量职工生活污水，由化粪池（3m3）处理后，定期清掏，用于周边农田施肥 固体废物治理 生活垃圾分类收集后，由环卫部门清运处理 除尘灰收集后，回用于有机肥生产工序 废弃包装袋集中收集后，外售于废品站 防渗、防雨措施 本项目发酵车间及生产车间地面全部进行三合土夯实+水泥硬化处理，防渗系数达到1.0×10-7cm/s，发酵车间顶棚设置导流装置，保证雨水能够及时排出场地，防止雨水进入发酵场地 绿化 厂区内绿化面积为200m2，绿化率为1.34% 3、主要产品及产能 本项目年产1万吨有机肥，项目产品方案见下表。 表3 本项目产品方案一览表 序号 产品 产量（万t/a） 执行标准 1 有机肥 1 《有机肥料》（NY/T525-2021） 本项目主要以牛粪、羊粪等畜禽养殖废弃物为原料，通过微生物发酵等工序进行有机肥料生产，本项目年生产有机肥料1万吨，产品质量满足《有机肥料》（NY/T525-2021）质量标准中规定要求。项目产品指标见下表。 表4 《有机肥料》（NY/T525-2021）技术指标要求 项目 技术指标 有机质的质量分数（以烘干基计），% ≥30 总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以烘干基计），% ≥4.0 水分（鲜样）的质量分数，（%） ≤30 酸碱度，（pH） 5.5~8.5 总砷（As）（以干基计），g/g ≤15 总镉（Cd）（以干基计），mg/g ≤3 总铅（Pb）（以干基计），mg/kg ≤50 总铬（Cr）（以干基计），mg/kg ≤150 总汞（Hg）（以干基计），mg/kg ≤2 粪大肠杆菌群数，个/g ≤100 蛔虫卵死亡率，% ≥95 4、项目主要设备 本项目主要生产设备见下表。 表5 项目作业机械设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 1 自动料仓 LC3023 1台 2 粉碎机 FS60 1台 3 筛选设备 RY-3011 2台 4 自动包装机（粉剂） RY-B50F 1套 5 挤压造粒机 RY-PMZL55 1套 6 自动包装机（颗粒） RY-B50K 1套 7 冷却机 RY-LQ12120 1套 8 加菌料仓 / 1台 9 颗粒生产线电控系统 / / 10 装车皮带 B600 10m/1条 11 翻抛机 / 2台 12 皮带输送机 B600 4m/1条 13 皮带输送机 B600 6m/1条 14 皮带输送机 B600 8m/1条 15 皮带输送机 B600 10m/3条 16 皮带输送机 B600 12m/2条 5、原辅材料及能源消耗情况 本项目原料为牛、羊粪、农作物秸秆及腐殖酸等，通过生物发酵生产有机肥，主要原辅材料消耗见下表。 表6 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 物料名称 年需用量 来源 1 牛、羊粪 12000t/a 周边散养户，采用密闭运输车运输进厂 2 腐殖酸 500t/a 外购，汽车运输进厂 3 农作物秸秆 700t/a 自周边农户进行收购 4 除臭剂 1t/a 外购，汽车运输进厂 5 电 35万kW·h/a 由兴隆镇供电电网提供 6 水（生活用水和绿化用水） 136.6m3/a 由兴隆镇供水管网提供 6、物料平衡 本项目物料平衡见下表。 表7 本项目物料平衡一览表 进料 出料 序号 物料名称 使用量（t/a） 名称 数量（t/a） 1 牛、羊粪 12000 有机肥 10000 2 腐殖酸 500 NH3 0.396 3 农作物秸秆 700 H2S 0.038 粉尘（包含除尘灰） 3.7 水分损耗 3195.866 合计 13200 合计 13200 7、公用工程 ⑴给排水 ①给水 本项目用水由兴隆镇供水管网供给，主要用水单元为生活用水和绿化用水，新鲜水用量为136.6m3/a（0.59m3/d）。 生活用水：项目劳动定员7人，每天工作8h，年运行230d，员工均为周边居民不在厂内住宿，根据宁夏回族自治区人民政府办公厅《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发【2020】20号），本项目职工用水定额按60L/人·d计，生活用水量为96.6m3/a（0.42m3/d）。 绿化用水：本项目厂区绿化面积为200m3，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》【宁政办规发（2020）20号】中，绿化用水量为0.2m3/（m2·a）计，则绿化用水量为40m3/a（0.17m3/d）。 ②排水 本项目产生的废水主要为生活污水。 生活用水量为0.42m3/d，按排污系数0.8计，生活污水产生量为0.336m3/d（77.28m3/a），生活污水经化粪池（3m3）处理，定期清掏用于周边农田施肥。本项目给、排水情况详见表8，水平衡图见图4。 表8 本项目给、排水情况一览表 用水部门 用水定额 规模 新鲜用水量 损耗量 废水产生量 生活用水 60L/人·d 劳动定员7人，年生产230d 96.6m3/a 19.32m3/a 77.28m3/a 绿化 0.2m3/（m2·a） 绿化面积200m2 40m3/a 40m3/a / 合计 / / 136.6m3/a 59.32m3/a 77.28m3/a 图4 本项目水平衡图 单位：m3/d ⑵供电 本项目用电接自兴隆镇供电电网。 ⑶供热 本项目生产工艺无需供热，冬季办公用房采用电暖器供暖。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为7人，每天工作8h，全年工作230d。 9、厂区平面布置 项目在生产过程中充分考虑了生产车间对周边环境的影响，合理的安排了总平面布置。项目场内主要有发酵车间、有机肥生产车间、库房等建筑物。发酵车间位于厂区西部，有机肥生产车间位于厂区中南部，办公用房位于厂区东北部；生产车间内的布局严格按照工艺流程的顺序安排生产线，尽可能缩短厂内货物运输距离，降低成本和工程造价。项目所在地常年主导风向为西南风，发酵车间在办公用房的西侧，位于侧风向，产生的恶臭对办公用房影响较小。 项目厂区北侧、南侧、西侧均为农田，东侧为乡道；项目所在地周围无水源地保护区、名胜古迹、疗养地等环境敏感保护目标。项目所在地兴隆镇基础设施完善，已配套功能齐全，水、电供应充足，能充分满足项目建设和运营的需要。项目厂区区域内环境质量状况较好，环境质量现状对项目的建设和运营无制约影响。 综上，从环境保护角度来看，本项目平面布置是可行的，项目平面布置情况详见图5。 10、总投资及环保投资 本项目总投资1000万元，其中环保投资116万元，占总投资的11.6%，主要用于施工期扬尘、废水、噪声、固废的治理，运营期废气、废水、噪声及固废的治理等。具体环保投资见下表。 表9 项目环保投资一览表 时段类别 项目 环保措施 费用 （万元） 比例（%） 施工期 废气治理 挡板、围墙等临时防尘措施 4 7.76 废水治理 临时沉淀池 2 施工噪声治理 围挡等临时隔声围护措施 2 固体废物治理 固体废物清运 1 运营期 废水治理 生活污水 化粪池（3m3） 3 2.59 废气治理 恶臭 全密闭生产车间，发酵过程添加除臭剂，发酵车间采用微负压将车间恶臭气体集中收集至1套生物除臭（滴滤法）设备处理后，尾气由1根15m高排气筒（DA001） 20 17.24 粉尘 集气罩（2台）+袋式除尘器（1台）+1根15m高排气筒（DA002） 15 12.93 固废处理 生活垃圾 分类垃圾箱 0.5 0.86 除尘灰 集中收集回用于有机肥生产工序 0.5 废包装 材料 集中收集，定期外售废品站 噪声治理 减振、消声、隔声等降噪措施 3 2.59 防渗、防暴雨措施 发酵车间、生产车间地面全部进行三合土夯实+水泥硬化处理，防渗系数达到1.0×10-7cm/s，发酵车间顶棚设置导流装置 45 38.79 项目厂区地面硬化 20 17.24 合计 116 100.0 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 项目施工阶段主要为基础工程，主体工程及竣工验收等。在建设期间各种施工活动会对环境造成一定的影响，其项目建设工艺流程及产污环节见下图。 图6 施工期工艺流程及产污环节示意图 ⑴场地平整与基础施工 在项目用地范围内开展土地平整、地基开挖等施工活动时，由于挖土机、运土车等施工机械的运行，将产生一定的设备噪声，同时产生施工扬尘和施工机械废气。在不同气象条件下，施工扬尘对周边环境影响差别较大。此外，基础开挖将引起原有土地结构的改变，会造成一定程度的水土流失。 ⑵主体工程施工 主体工程施工主要是指进行场地硬化，对发酵车间、有机肥生产车间、库房等的建设，施工过程中挖掘机、打夯机、装载汽车等运行时会产生噪声；施工物料运输、装载等过程产生扬尘和施工机械废气；施工过程会产生施工废水，排至临时沉淀池处理后全部回用；施工过程会产生废弃施工材料。此外，施工人员也会产生生活污水和生活垃圾。 ⑶设备安装 设备安装主要是安装造粒系统、冷却机、粉碎机及相应配套装置等主要生产设备的过程。在基础设备安装过程中，将会产生设备噪声和废弃的设备包装物。 施工期产污环节汇总见下表。 表10 施工期产污环节汇总表 污染类别 污染源名称 产污环节编号 主要污染物 废气 施工扬尘 G1 颗粒物 施工机械废气 G2 CO、THC、NOX 废水 施工废水 W1 SS 施工生活污水 W2 COD、NH3-N、BOD5、SS 固体废物 建筑垃圾 S1 建筑垃圾 施工人员生活垃圾 S2 生活垃圾 噪声 施工机械噪声 / Leq（A） 施工车辆噪声 / Leq（A） 注：施工期不设取、弃土场，挖填平衡，不产生弃土。 2、运营期工艺流程及产污环节 2.1工艺流程简述： ⑴原料运输：由全封闭运输车辆将牛羊粪、秸秆等发酵原料运至厂区，畜禽粪便随时运至随时进行配料，配料后进入发酵车间。 ⑵原料预处理：原料由运输车运至发酵车间，将原料直接卸载至发酵原料混匀区，采用铲车预混搅拌并添加喷洒除臭菌剂、腐殖酸等辅助原料后，由铲车将搅拌均匀的物料运至堆肥槽入料端。此工序均在封闭的发酵车间内完成，该生产过程产生的废气主要污染物为硫化氢、氨等。 ⑶好氧堆肥：原料进入发酵车间后，采用履带式翻堆机进行翻动搅拌、移料工作。微好氧堆肥的目的是使废弃物中的挥发性物质降低，减少臭气，杀灭寄生虫卵和病原微生物，达到无害化目的。另外，通过高温堆肥处理使有机物料含水率降低，有机物得到分解和矿化释放N、P、K等养分，同时使有机物料的性质变得疏松、分散。此工序均在封闭的发酵车间内完成，该生产过程产生的废气主要污染物为硫化氢、氨等。 ⑷有机肥加工：通过发酵后的原料进入有机肥生产车间，经粉碎、挤压造粒、筛分等工序后生产有机肥，筛分出的成品通过皮带输送机进入冷却机，经过风冷进行降温处理，降温后物料直接送至自动包装机。 ⑸入库：经过加工，本项目有机肥已加工为颗粒状，采用袋装后，储存于封闭式成品库房。 本项目营运期主要流程及产污环节见下图。 图7 运营期主要流程及产污环节示意图 2.2运营期主要污染工序 ⑴废气 发酵过程产生的恶臭气体；粉碎、筛分过程产生的粉尘。 ⑵废水 项目运营期间无生产废水产生，废水主要为职工办公生活产生的生活污水。 ⑶噪声 项目营运过程噪声主要为翻抛机、造粒机、粉碎机及筛分设备运行时产生的噪声。 ⑷固废 本项目营运期产生的固体废物主要为袋式除尘器收尘、废弃包装袋及生活垃圾。 运营期产污环节汇总见下表。 表11 运营期产污环节汇总表 污染类别 污染源名称 产污环节编号 污染物 治理措施及去向 属性 废气 发酵工序 G1-1 氨气、硫化氢、臭气浓度 全封闭发酵车间，发酵过程添加除臭剂，发酵车间采用微负压将车间恶臭气体集中收集至1套生物除臭（滴滤法）设备处理后，尾气由1根15m高的排气筒排放（DA001） / 粉碎、筛分工序 G1-2 颗粒物 分别经集气罩收集后，通过1台袋式除尘器处理，尾气由1根15m高的排气筒排放（DA001） / 废水 职工生活污水 W1-1 COD、NH3-N、BOD5、SS 经化粪池处理后，定期清掏于周边农田施肥 / 固体废物 布袋除 尘器 S1-1 除尘灰 收集后，返回有机肥生产加工工序 一般固体废物 包装工序 S1-2 废弃包装袋 集中收集，定期外售废品站 一般固体废物 职工生活垃圾 S1-3 生活垃圾 收集后交由当地环卫部门统一处置 一般固体废物 噪声 生产设备 / Leq（A） 采取消声、减振、车间隔声等降噪措施 / |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目厂区内原有1座3780m2的堆粪棚，主要收集周边散养户养殖过程产生的固体废物（牛、羊粪），临时堆粪。 1、主要存在的环境问题： ①堆粪棚未进行全封闭； ②堆粪棚堆粪过程产生的恶臭气体无处置措施。 整改措施 ①堆粪棚进行全封闭； ②堆粪棚堆粪过程产生的恶臭气体，通过添加除臭剂，密闭车间内采用微负压将车间恶臭气体集中收集至1套生物除臭（滴滤法）设备处理后，废气经1根15m高排气筒排放。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气环境质量现状监测与评价 ⑴达标区判定 本项目位于宁夏固原经济开发区，根据《宁夏回族自治区生态环境状况公报》（2020年）中给出的结论，具体见下表。 表12 项目所在区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度ug/m3 标准值ug/m3 占标率% 达标情况 PM10 年平均浓度 52 70 74.29 达标 PM2.5 年平均浓度 25 35 71.43 达标 SO2 年平均浓度 8 60 13.33 达标 NO2 年平均浓度 24 40 60 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1.2 4mg/m3 30 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 124 160 77.5 达标 根据上表可知，固原市2020年度PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度及CO24h平均第95百分位数、O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准要求，评价为达标。固原市总体属于达标区。 ⑵补充监测 本项目其他污染物（TSP、氨、硫化氢、臭气浓度）委托融拓（宁夏）环保科技有限公司（计量认证证书编号203012050554）于2021年7月29~31日进行现场补充监测。 ①监测布点 表13 大气环境监测点位一览表 编号 点位名称 方位及距离 坐标 监测项目 1# 项目厂址下风向 SE，150m E105°49′1.11″；N35°43′17.07″ TSP、氨、硫化氢、臭气浓度 ②检测结果 监测结果统计见下表。 表14 其他污染物环境质量现状监测结果表 项目 07月29日 07月30日 07月31日 标准限值 单位 TSP 0.277 0.295 0.284 ≤0.3 mg/m3 氨 ND ND ND ≤0.2 mg/m3 ND ND ND mg/m3 ND ND ND mg/m3 ND ND ND mg/m3 硫化氢 ND ND ND ≤0.01 mg/m3 ND ND ND mg/m3 ND ND ND mg/m3 ND ND ND mg/m3 臭气浓度 <10 <10 <10 <20 无量纲 <10 <10 <10 无量纲 <10 <10 <10 无量纲 <10 <10 <10 无量纲 备注：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中二级标准；氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D。 ND：表示未检出。 根据监测结果可知，本次补充监测点大气污染物中氨、硫化氢为未检出，氨、硫化氢监测结果均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D；臭气浓度＜10，臭气浓度无质量标准，本次仅留背景值；TSP的监测结果为0.277～0.295mg/m3，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单中）的二标准限值。 2、地表水环境质量现状监测与评价 本项目评价区域内最近的地表水体为项目西侧1900m处的葫芦河，本次地表水质量评价引用《2019年固原市环境质量报告书》中葫芦河玉桥断面的监测数据，监测结果见下表。 表15 2019年葫芦河玉桥断面主要污染物监测结果一览表 单位：mg/L 监测因子 DO 高锰酸盐指数 BOD5 NH3-N CODCr TP 氟化物 平均值 8.2 2.7 1.8 0.3 13.2 .02 0.8 Ⅳ类标准值 ≥3 ≤10 ≤6 ≤1.5 ≤30 ≤0.3 ≤1.5 标准指数 0.37 0.27 0.3 0.2 0. 4 0.07 0.53 监测项目：电导率、水温、pH值、溶解氧、透明度、盐度、CODMn、CODCr、NH3-N、T-P、T-N、Cu、Zn、Pb、Cd、BOD5、T-As、T-Se、T-Hg、Cr6+、F-、CN-、挥发酚、石油类、LAS、S2-、Chla、NO3-、NO2-和流量等30项，其中未检出或者监测值达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅰ类水标准限值的指标未统计，仅对主要污染物溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、化学需氧量、总磷、氟化物7项指标进行统计。 由上表可知，葫芦河玉桥断面2019年主要污染物浓度均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境质量现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状。 4、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于固原市西吉县兴隆镇，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等国家明令规定的保护对象，周边无生态环境保护目标，评价区生态环境以人工种植绿化树木为主，无珍稀或濒危动、植物。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目产生的废气主要为硫化氢、氨、颗粒物，不会对土壤产生影响，本项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。本项目发酵车间和有机肥生产车间做防渗措施，防渗性能不低于6.0m厚，渗透系数≤10-7cm/s的黏土防渗性能，不存在土壤、地下水环境污染途径，且项目厂区周边500m范围内无地下水环境保护目标，因此本项目无需开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标，大气环境保护目标主要为罗家庄村、兴隆居民安置区。其环境保护要求为环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准，具体见下表16，本项目环境保护目标见下图8。 表16 本项目环境保护目标一览表 环境要素 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂 方位 相对厂界距离/m 环境保护要求 X Y 大气环境 573275.178 3953478.379 罗家庄村 居民 二类区 NW 379 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准 573574.543 3952719.224 兴隆居民安置区 居民 SW 403 备注：①表中距离为敏感点与各环境要素评价中心的距离；②坐标采用WGS84坐标UTM投影 图8 本项目周边关系图 2、声环境 根据现场勘查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源或热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于固原市西吉县兴隆镇，周边无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ⑴废气 施工期的无组织扬尘及运营期有组织颗粒物及无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的排放标准。 项目 最高允许排放速率kg/h 最高允许 排放浓度（mg/m3） 无组织排放监控限值要求 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 15m 3.5 120 周界外浓度最高点 1.0 运营期发酵过程产生的恶臭气体有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值； 序号 控制项目 排气筒高度（m） 排放量（kg/h） 1 硫化氢 15 0.33 2 氨 4.9 3 臭气浓度 2000（无量纲） 厂界无组织恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值； 序号 污染物 浓度限值（mg/m3） 1 硫化氢 0.06 2 氨 1.5 3 臭气浓度 20（无量纲） ⑵噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准限值。 昼间dB（A） 夜间dB（A） 70 55 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 2类 60 50 ⑶固体废物 运营期固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 由于目前“十三五”相关规划已过期，但“十四五”相关规划未出台，故本次评价参考“十三五”相关规划确定本次评价总量控制指标。根据《宁夏回族自治区“十三五”主要污染物总量控制规划》（宁夏回族自治区“蓝天碧水·绿色城乡”专项行动领导小组办公室2018年1月印发）相关要求，“十三五”期间宁夏大气污染物排放总量控制因子为SO2、NOx、烟粉尘、VOCs，水污染物排放总量控制因子为CODCr、NH3-N。 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥。项目运营期颗粒物排放量为0.035t/a。 因此本项目总量控制指标如下： 颗粒物：0.035t/a（不包含无组织颗粒物）。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期对环境产生影响的污染因素主要是土石方开挖、建材运输产生的扬尘，施工机械和设备安装产生的噪声和施工过程产生的建筑垃圾及交通影响。 1、施工期大气环境影响分析及防治对策 ⑴施工机械废气：主要来自施工机械和运输原材料、设备的汽车，其主要成分为CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，属间断性无组织排放。且拟建工程场址地形平坦，有利于施工期废气的扩散。 ⑵扬尘：主要为施工机械（挖掘机、打夯机、运载汽车等）运行时产生，在施工过程中，施工单位必须严格依照有关规定进行施工，尽量减少扬尘对周围环境的影响程度。施工单位应采取以下措施： ①严格落实施工工地扬尘管控责任：施工单位应制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，施工单位应当采取有效防尘降尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，并做好扬尘污染防治工作； ②加强物料管理。施工现场的建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放。在规定区域内的施工现场应使用预拌混凝土及预拌砂浆；水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施； ③注重降尘作业。施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清扫、洒水；施工物料堆放规范，水泥、砂石等易产生扬尘的物料篷布覆盖；施工现场出入口要设置车辆清洗装置，禁止运输带泥土上路。要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，避免产生的扬尘对周边住户的正常生活造成影响； ④施工现场设置高度不小于2.5m的封闭的硬质围挡，实行封闭管理。围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，项目建设过程中必须采用符合安全要求的密目式安全网进行全封闭，封闭必须高于作业面且同步进行，安全网之间必须连接牢固，封闭严密，并与架体固定。密目安全网要定期清理，保持干净、整齐、清洁，防止施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸或遗撒，避免粉尘、废弃物和杂物飘散； ⑤硬化路面和清洗车辆。施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理，道路应畅通，路面应平整坚实。裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化等措施。 ⑥清运建筑垃圾。土方和建筑垃圾的运输应采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输，严禁随意抛掷。施工现场严禁焚烧各类废弃物。 ⑦风速大于五级的天气应对易产生扬尘的施工项目停止施工。 在项目施工期，施工现场必须做到6个100%，即施工现场围挡、进出道路硬化、工地物料篷布覆盖、场地洒水清扫保洁、出入车辆清洗、车辆密闭运输。对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，对环境影响较小。建设单位必须严格执行上述文件中相关的扬尘治理措施，确保将施工期废气污染物对环境的影响降至最低。 ⑶机械尾气 施工期配备挖掘机、起重机、自卸汽车等设备大多以柴油作为燃料，就近加油，不单独设置柴油暂存点，各设备在运行过程中会产生燃油废气，排放的主要污染物为SO2、NO2、CO、烟尘等，因其产生量较小，本评价不作定量分析。由于本项目所在地较为开阔，空气流通较好，汽车排放的废气能够较快地扩散，不会对当地的环境空气产生较大影响，但工程建设过程中仍应控制施工车辆的数量，使环境空气质量受到的影响降至最低。 2、施工期废水影响分析及防治对策 施工期的废水主要来源于建筑施工废水以及施工人员产生的生活污水。建筑施工废水产生量小，主要污染物为SS，生活污水主要污染物为BOD5、COD和SS等，污染物含量较低。 工程施工期间，建筑施工废水产生量小，属于间歇式排放，可在施工现场设置1座4m3临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后，循环使用不外排。由于项目施工人员较少，依托附近旱厕。 综上所述，本项目施工期产生的废水对区域水环境影响很小。 3、施工期噪声环境影响分析及防治对策 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。噪声源强在75～90dB（A）之间。 由此可以看出现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。 施工噪声对周围地区声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。 表17 建筑施工厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 由于本工程施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用： L2=L1-20lgr2/r1（r2>r1） 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB(A)）； r1、r2为接受点距源的距离（m）。 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量ΔL； ΔL=L1-L2=20lgr2/r1 由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况，本次取噪声源强最大值（即90dB（A））进行预测，具体见下表。 表18 噪声值随距离的衰减关系 距离（m） 10 20 50 60 100 15 200 400 600 dB（A） 70 63.98 56. 2 54.44 50 46.48 43. 8 37.96 34.44 标准值 昼间≤70dB（A），夜间≤55d （ ） 根据上表，结合施工期源强可知，在距离噪声源10m处该噪声源强可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间标准值（即70dB（A）），在距离噪声源60m处该噪声源强可满足夜间标准值（即55dB（A）），由于施工场地噪声源较多，考虑到噪声源相互叠加会增大噪声级，达标距离也会随之增加，因此，为减轻本工程施工期噪声对周围环境的影响，可采取以下控制措施： ①降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；加强设备的检修、养护。 ②降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业。 ③建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，能置于室内操作的尽量进入操作间，不能置于操作间的，可适当建立单面声障。 ④加强施工管理，合理安排施工作业时间。 4、施工期固体废物环境影响分析及防治对策 施工期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等），工程完工后，会残留不少废建筑材料。直接影响周围的环境景观质量，施工单位必须严格执行有关规定并采取以下防治措施： ①遗留在现场的建筑废物要及时清运或回填； ②运送建筑垃圾的车辆要加盖篷布，不得随意倾倒； ③建筑废物在施工现场的金属要及时回收； ④施工期土石工程挖填量应平衡计算，开挖的土石方要定点堆放； ⑤建筑垃圾应运送到政府部门指定地点，不得随意倾倒。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期废气环境影响分析及防治对策 1、污染源强核算、达标情况分析及治理措施可行性分析 项目运营期废气污染源主要为发酵工序产生的恶臭气体（G1-1）、粉碎与筛分工序产生的粉尘（G1-2）。 废气污染物产生及排放情况见下表。 表19 本项目废气产排情况 排放源 污染 因子 污染物产生情况 排放方式 治理措施 污染物排放情况 产生量t/a 产生浓度mg/m3 工艺 效率 是否为可行技术* 排放量t/a 排放浓度mg/m3 发酵 工序（DA001） NH3 0.396 8.97 有组织 发酵过程添加除臭剂，发酵车间采用微负压将车间恶臭气体集中收集至1套生物除臭（滴滤法）设备处理后，尾气由1根15m高的排气筒排放 收集效率为95%，处理效率为80% 是 0.075 1.70 H2S 0.038 0.86 0.0069 0.16 粉碎、筛分工序（DA002） 粉尘 3.7 251.36 有组织 分别由集气罩收集后，再经袋式除尘器处理，尾气通过1根15m高排气筒排放 收集效率为95%，处理效率为99% 是 0.035 2.38 发酵 工序 NH3 0.02 / 无组织 全密闭发酵车间，发酵过程添加除臭剂 / / 0.02 / H2S 0.0019 / / 0.0019 / 粉碎、筛分工序 粉尘 0.185 / 无组织 密闭生产车间 / / 0.185 / *采用污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术等 源强核算过程、治理措施可行性及达标情况分析如下： ⑴发酵工序产生的恶臭气体（DA001） ①污染源强核算 根据工程分析及建设单位提供的资料可知，本项目营运期恶臭气体产生来源主要为牛、羊粪堆存发酵过程，其中主要污染因子为NH3、H2S、臭气浓度。 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册”中无发酵过程恶臭气体污染物产排系数核算。因此本项目恶臭气体污染源核算参考《畜禽粪便好氧发酵过程中挥发性气体排放差异研究》（《农业环境科学学报》2015年第7期张朋月 沈玉君 刘树庆）一文，同时类比同类型有机肥加工厂，畜禽粪便在好氧发酵过程中每100t约产生NH32.8~3.3kg，产生H2S0.26~0.32kg。根据物料平衡，本项目牛、羊粪总量为12000t/a，NH3产生量按3.3kg/100t计，H2S产生量按0.32kg/100t计，则本项目发酵过程NH3产生量为0.396t/a（0.072kg/h），产生浓度为8.97mg/m3；H2S产生量为0.038t/a（00.0069kg/h），产生浓度为0.86mg/m3。 本项目发酵车间保持微负压状态，由1台风机将恶臭气体引至一套生物除臭（滴滤法）系统处理，NH3、H2S收集效率按照95%，去除效率为80%，尾气通过一根15m高排气筒排放（DA001）。项目引风机风量为8000m3/h。则本项目NH3排放量为0.075t/a（0.014kg/h），排放浓度为1.70mg/m3；H2S排放量为0.0069t/a（0.0013kg/h），排放浓度为0.16mg/m3。 本项目发酵车间在采取车间微负压等相关控制措施后，仍会有未收集部分，发酵车间未被收集的恶臭气体中NH3的排放量为0.02t/a（0.0036kg/h）、H2S的排放量为0.0019t/a（0.00034kg/h）。 ②治理措施可行性分析 生物除臭（滴滤法）是利用聚丙烯小球、陶瓷、木炭、塑料等不能提供营养物质的惰性材料作为滤料，使除臭微生物附着在上面，这些除臭微生物能够专一并且大量生长，进而对恶臭气体进行脱除的生物反应过程。该法由于不用更换滤料，操作过程简单易控制，在处理废气污染时具有较大的缓冲能力，适合于低浓度恶臭气体的去除，除臭效率高，因此成为目前生物除臭法的重要发展方向之一。处理效率可在80%以上。生物滴滤池比生物滤池能承受更大的污染负荷，同时它还有更大的缓冲能力，即使中断供给营养物质几天甚至几周后，系统仍保持很高的脱臭效率。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中，项目发酵工序产生的恶臭气体（氨、硫化氢）经生物除臭（滴滤法）措施处理为可行技术。 ③达标情况分析 根据源强核算结果，项目发酵过程产生的恶臭气体经处理后，NH3、H2S排放速率均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准限值要求（NH3≤4.9kg/h；H2S≤0.33kg/h）；无组织排放的NH3、H2S排放浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值（NH3≤1.5mg/m3；H2S≤0.06mg/m3）。 ⑵粉碎、筛分工序产生的粉尘（DA002） ①污染源强核算 本项目粉碎、筛分工序产生的粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册”，采用非罐式发酵，前、后处理过程颗粒物产生源强为0.37kg/（t产品），则粉碎、筛分工序粉尘产生量为3.7t/a（2.01kg/h），产生浓度为251.36mg/m3。 本项目粉碎、筛分设备顶部分别加装集气罩，集气罩设置在设备上方约0.6m处，废气收集效率95%，废气集中收集后由1台8000m3/h风量的引风机引至1台袋式除尘器处理，袋式除尘器除尘效率99%以上，尾气经15m高排气筒排放。粉尘排放量0.035t/a，生产车间年运行时间1840h，颗粒物排放速率0.019kg/h、排放浓度2.38mg/m3。未被集气罩收集的5%粉尘以无组织形式外排，无组织粉尘排放量为0.185t/a（0.10kg/h）。 ②治理措施可行性分析 布袋除尘器的过滤机理是一个综合效应的结果，如重力、惯性力、碰撞、静电吸附、筛滤作用等。当含烟尘、粉尘气体经进气口进入除尘器，较大的粉尘颗粒因截面积的增大，风速下降，而直接沉降；较小的烟尘、粉尘颗粒被滤袋阻留在滤袋表面。经过滤袋的净化气体，经出气口，由引风机排出。随着过滤的不断进行，滤袋表面的烟尘、粉尘越积越多，滤袋阻力不断升高，当设备阻力达到一定的限值时，滤袋表面积聚的烟尘、粉尘需及时清除；在外力（主要是脉冲压缩气体、反吹风气体、机械振打等）的作用下，抖动和反吹滤袋，将附着在滤袋表面的烟尘、粉尘清除，使滤袋再生，周而复始，实现连续过滤，以保证设备连续稳定运行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中，项目粉碎、筛分工序产生的粉尘（颗粒物）经布袋除尘器措施处理为可行技术。 ③达标性分析 根据前述分析，粉碎、筛分工序产生的废气采用“集气罩+袋式除尘器”处理后，颗粒物排放浓度、排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物排放限值（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）要求。 排放口基本情况 本项目共设置2个排气筒，具体设置情况见下表。 表20 运营期有组织废气污染源排放口基本情况一览表 排气筒 排气筒底部中心地理坐标/UTM 废气排放量 m3/h 年排放小时数 h 排气筒高度m 排气筒内径m 出口温度℃ 编号 名称 X Y DA001 发酵工序废气排口 573630.111 3953184.851 8000 5520 15 0.6 20 DA002 粉碎、筛分工序废气排口 573674.046 3953153.084 8000 1840 15 0.6 20 3、非正常工况废气排放情况 非正常工况下主要指开停车、设备检修、环保设施得不到有效处置等状况下污染物排放。在无严格控制措施或措施失效的情况下，往往成为污染环境的重要因素。 本次评价非正常工况下废气主要考虑生物除臭系统及除臭系统出现故障，处理效率下降此种非正常工况情景排污。本次非正常工况考虑NH3、H2S、颗粒物排放，项目采用“生物除臭（处理效率为80%）”、“集气罩（收集效率为95%）+袋式除尘器（处理效率为99%）”处理措施，按照处理装置故障后，处理效果降低30%计算，则该非正常工况下废气排放情况见下表。 表21 本项目非正常工况一览表 污染源 非正常排放原因 污染物 效率/% 排放浓度mg/m3 排放频次 /次 持续时间/h 排放量 /t 应对措施 发酵 工序 生物除臭系统故障 NH3 56 3.75 1 1h 0.00003 定期进行检查 H2S 0.36 1 1h 0.000003 粉碎、筛分工序 袋式除尘器故障 粉尘 69.3 73.30 1 1h 0.0006 4、运营期废气监测要求 本项目需在发酵工序排气筒（DA001）、粉碎、筛分工序排气筒（DA002）上设置采样孔，采样孔所在采样断面应满足“采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍”要求，采样孔、采样平台设置及其他采样要求应符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）要求。 运营期废气监测要求见下表。 表22 运营期废气企业自行监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 执行标准 废气 发酵工序排气筒 NH3 1次/半年 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值 H2S 臭气浓度 粉碎、筛分工序排气筒 颗粒物 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的颗粒物有组织排放标准 厂界 颗粒物 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的厂界无组织排放标准 NH3、H2S、臭气浓度 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值 注：废气自行监测计划按照《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）执行。 5、大气环境影响分析 本项目厂区距离最近的环境保护敏感目标为罗家庄村，位于项目西北侧379m处，项目所在区主导风向为西南风，不在项目下风向位置。同时发酵车间内恶臭气体收集后采用生物除臭（滴滤法）处理，有机肥加工车间内粉碎、筛分废气采用“集气罩+袋式除尘器”处理粉尘，落实上述措施后能够确保本项目大气污染物达标排放且污染物排放量降至最低，对周边大气环境影响较小。 二、运营期废水 本项目生产过程不产生废水，废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后，定期清掏用作周边农田施肥。 1、源强核算 项目劳动定员7人，每天工作8h，年运行230d，员工均为周边居民不在厂内住宿，根据宁夏回族自治区人民政府办公厅《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发【2020】20号），本项目职工用水定额按60L/人·d计，生活用水量为0.42m3/d（96.6m3/a）。按排污系数0.8计，生活污水产生量为0.336m3/d（77.28m3/a），生活污水经化粪池处理，定期清掏，用作周边农田施肥。生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N和SS，产生浓度分别为400mg/L、300mg/L、35mg/L和300mg/L。 2、治理措施可行性分析 本项目生活污水生活污水经化粪池处理，定期清掏，用于周边农田施肥。化粪池处理设施对各主要污染物去除情况见下表。 表23 废水预处理设施主要污染物去除率一览表 污水量 污染物 产生浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 治理措施 去除率 （%） 排放浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 77.28m3/a COD 400 0.031 化粪池处理，定期清掏，用作周边农田施肥 15 340 0 BOD5 300 0.023 9 273 0 NH3-N 35 0.003 30 24.5 0 SS 300 0.023 5 285 0 综上，本项目生活污水处理措施可行。 3、运营期废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）中的相关要求，本项目废水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥，属于间接排放，不需要设施废水监测要求。 三、运营期噪声 1、噪声源强及降噪措施 本项目噪声源主要为翻抛机、造粒机、粉碎机、筛分机等设备运转噪声，噪声值在80~95dB(A)之间。本项目产生及排放噪声强度、主要降噪措施见下表。 表24 噪声源强及降噪措施一览表 噪声源 产生强度Leq(A) 主要降噪措施 排放强度Leq(A) 持续时间 （h/d） 设备 名称 所在 位置 数量 （台） 翻抛机 封闭式发酵车间 2 90 加强管理，厂房隔声 75 8 粉碎机 封闭式发酵车间 1 85 厂房隔声，低噪声设备，设备减振 70 8 造粒机 封闭式生产车间 1 80 设备减振，加强管理，厂房隔声 65 8 冷却机 封闭式有机肥生产车间 1 85 加强管理，厂房隔声 70 8 筛选 设备 封闭式有机肥生产车间 2 85 设备减振，加强管理，厂房隔声 70 8 2、厂界噪声达标情况分析 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此本项目仅分析厂界噪声达标情况。 ⑴预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测分析。噪声源大部分位于室内，计算室内声源对预测点的影响时，先将室内声源等效为室外声源，再按照室外声源的预测方法计算预测点的A声级。 ①室内声源等效为室外声源 Ⅰ、计算出某个室内声源在围护结构处i倍频带的声压级，将所有声源i倍频带的声压级进行叠加。室内某声源靠近围护结构处i倍频带的声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 Ⅱ、所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带的声压级： 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内n个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LPij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； Ⅲ、在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处所有声源i倍频带的声压级，计算公式如下： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外n个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB； Ⅳ、再计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的i倍频带声功率级，计算公式如下： ②室外声源衰减计算 Ⅰ、声级计算 声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； —i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； —i声源在T时段内的运行时间，s。 Ⅱ、预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； —预测点的背景值，dB(A) Ⅲ、户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc⑶)引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 式中：—距声源r处的A声级； —参考位置r0处的A声级； —几何发散引起的倍频带衰减； —大气吸收引起的倍频带衰减； —屏障屏蔽引起的倍频带衰减； —地面效应引起的倍频带衰减； —其他多方面效应引起的倍频带衰减。 ⑵预测结果 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）9.2.1条规定：“进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量；改扩建项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响边界噪声值叠加后的预测值作为评价量”。本项目为新建项目，本次厂界噪声达标情况以本项目噪声贡献值作为评价量进行厂界噪声达标分析。具体预测结果见下表。 表25 厂界噪声预测结果分析表 单位：dB（A） 点位 昼间 夜间1 贡献值 标准值 达标情况 贡献值 标准值 达标情况 东厂界 43 60 达标 0 50 达标 南厂界 30 60 达标 0 50 达标 西厂界 26 60 达标 0 50 达标 北厂界 29 60 达标 0 50 达标 注：1、夜间不生产。 本项目夜间不生产，生产设备噪声经基础减振、厂房墙壁隔声、距离衰减后，本项目厂界噪声排放源强满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间标准限值要求。 3、运营期噪声监测要求 本项目运营期噪声监测要求见下表。 表26 运营期噪声自行监测计划一览表 类别 监测点位置 监测项目 监测频率 执行标准 噪声 厂界四周外1m处 昼间 噪声 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值 注：1、噪声自行监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料》（HJ1088-2020）执行。 2、夜间不生产。 四、运营期固体废物 1、固体废物产生情况 本项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾、布袋除尘收集的除尘灰、包装过程中产生的废弃包装袋。 ⑴生活垃圾 本项目新增劳动定员7人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，则生活垃圾产生量0.81t/a，设置垃圾收集设施收集后，交由当地环卫部门统一处置。 ⑵一般工业固废 本项目产生的一般固废主要为除尘器收尘、废弃包装袋。 ①除尘器收尘 根据工程系分析及环境影响分析可知，本项目营运期粉碎、筛分过程中会产生粉尘废气，经收集后采用“集气罩+袋式除尘器”处理后排放，收集尘为3.48t/a。收集的粉尘主要为发酵腐熟后的物料，直接回用于有机肥加工工序。 ②废弃包装袋 本项目原料在使用过程中会产生一定量的废弃包装物，产生量为0.1t/a，暂存于生产车间一般固废暂存区，集中收集，定期外售废品站。 本项目固体废物产生情况见下表。 表27 本项目固体废物产生情况一览表 污染物名称 产生环节 产生量 属性 主要有毒有害物质名称 物理 性状 环境危 险特性 除尘灰 粉碎、破碎工序袋式除尘器收尘工序 3.48t/a 一般工业固体废物 / 固体 / 废弃包装袋 包装工序 0.1t/a 一般工业固体废物 / 固体 / 生活垃圾 生活服务 设施 0.81t/a 生活垃圾 / 固体 / 2、固体废物处置及去向 本项目固体废物处置情况见下表。 表28 本项目固体废物处置情况一览表 污染物名称 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量 除尘灰 / 回用于有机肥生产工序 3.48t/a 废弃包装袋 一般固废暂存区 集中收集，定期外售废品站 0.1t/a 生活垃圾 分类收集于垃圾桶 集中收集后，交由当地环卫部门统一处置 0.81t/a 3、固体废物管理要求 对固体废物实行从产生、运输直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准。 生活垃圾及时清运，避免长期堆存产生二次污染。 五、地下水和土壤 本项目对地下水、土壤潜在污染源主要为发酵车间，污染途径主要为发酵车间地面破裂后污染物垂直入渗导致土壤及地下水污染。 项目发酵车间及生产车间地面全部进行三合土铺底夯实+水泥硬化处理，防渗系数达到1.0×10-7cm/s，且车间顶棚均设置雨水导流装置，正常情况下不会对区域地下水、土壤造成污染。故本次评价仅针对污染源提出分区防控要求，不再提出跟踪监测要求。 根据《环境影响评价技术导则•地下水环境》（HJ610-2016）规定，厂区实施分区防渗，具体要求见下表。 表29 厂区分区防控要求 场地区域 分区类别 防渗区域及部位 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防渗技术要求 发酵车间 一般防渗区 地面 中-强 难 其他 类型 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889 除一般防渗区、绿化区以外的其他区域 简单防渗区 地面 中-强 易 其他 类型 一般地面硬化 （水泥地面） 六、环境风险分析 拟建项目为年产1万t有机肥生产项目，采用的主要生产原料为畜禽粪便、秸秆等，无有毒有害物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不存在重点关注的危险物质，但是原料秸秆等管理不当可能发生火灾。 为避免事故发生，要求本项目实施过程严格遵守安全防火规定，贮存区域严禁烟火，生产区、贮存区域应配备足够的消防器材，设置明显防火标志，日常专人巡查，定期检修消防器材；建立安全生产制度，加强安全教育、宣传及培训，严格生产操作规范，定期检查生产设备，杜绝生产事故发生；制定应急预案。在日常应强化管理和培训，提高操作人员的技术素质，一旦发生突发事故，应立即启动应急预案，采取急救措施，并及时向当地环保等部门报告，把风险危害减小到最低水平。 七、排污许可管理要求 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可证》（国办发〔2016〕81号）、《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体[2016]186 号）及《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》（环规财〔2018〕80号）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等文件规定，项目建成投产前建设单位应依法向当地环境保护主管部门申请排污许可证，实行排污许可管理，排污许可证应载明项目排污口的位置、数量、排放方式及排放去向；排放污染物的种类，许可排放浓度及许可排放量。排污许可证副本应载明污染设施运行、维护，无组织排放控制等环境保护措施要求；自行监测方案、台账记录、执行报告等要求。排污单位自行监测、执行报告等信息公开要求。 建设单位应严格执行排污许可的规定，遵守下列要求: ⑴排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等，不得私设暗管或以其他方式逃避监管； ⑵落实重污染天气应急管理措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等； ⑶按照排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并进行信息公开； ⑷按规定进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等； ⑸按排污许可证规定，定期在国家排污许可管理信息平台填报信息、编制排污许可证执行报告，及时报送核发权的环境保护主管部门并公开、执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况，污染物按证排放情况等； ⑹法律法规规定的其他义务。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 发酵工序（DA001） | NH3 | 全封闭车间，发酵过程添加除臭剂，同时为进一步控制项目发酵产生的恶臭气体，发酵车间采用微负压将车间恶臭气体集中收集至生物除臭（滴滤法）设备处理后，废气经1根15m高排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值要求 |
|  |  | H2S |  |  |
|  | 粉碎、筛分工序（DA002） | 颗粒物 | 废气采用“集气罩+袋式除尘器”处理后，由1根15m高的排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的排放标准限值要求 |
|  | 发酵工序（无组织） | NH3 | 全密闭发酵车间，发酵过程添加除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值要求 |
|  |  | H2S |  |  |
|  | 粉碎、筛分工序（无组织） | 颗粒物 | 密闭生产车间 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放监控限值要求 |
| 地表水 环境 | 办公辅助 设施 | 生活污水 | 经化粪池（3m3）处理后，定期清掏，用于周边农田施肥 | 不外排 |
| 声环境 | 翻抛机、粉碎机、筛分机等运行时产生的机械噪声 | 等效A声级 | 隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目固体废物主要有除尘器收集的除尘灰、包装工序产生的废弃包装袋、工作人员产生的生活垃圾，其中除尘灰集中收集后，回用于有机肥生产中；废弃包装袋集中收集后，定期外售废品站；生活垃圾分类收集后，交由当地环卫部门统一处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 发酵车间和生产车间所在区域为一般防渗区，防渗性能为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889；除一般防渗区、绿化区以外的其他区域实施一般地面硬化（水泥地面）。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成后应设有环境保护管理部门，至少设专职环保人员1名，负责全厂的环境保护管理工作，监督并定期检查各车间环保设施的管理和运行情况，发现问题及时会同有关部门解决，保证全厂环保设施处于完好状态。项目建成投产前建设单位应依法向当地环境保护主管部门申请排污许可证，实行排污许可管理。运营期建设单位应按照《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料》（HJ1088-2020）委托有资质单位开展自行监测。 项目建设完毕后，需按照《排污许可管理条例》（国令第736号）相关要求在实施时限内申请排污许可，并需按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）完善竣工环境保护验收手续。 |

# 六、结论

本项目符合国家相关产业政策，用地选址合理可行，总平面布置合理可行；区域无明显环境制约因子。项目在运行中产生一定程度的废水、废气、噪声及固体废物的污染，建设单位加强营运期管理，严格遵循环保“三同时”制度，在切实落实本报告提出的各项污染防治措施前提下，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。本项目拟采取的污染防治措施从技术上和经济上均可行。 从环境保护角度分析，该项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 0.095t/a | / | 0.095t/a | 0.095t/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.0088t/a | / | 0.0088t/a | 0.0088t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.22t/a | / | 0.22t/a | 0.22t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | / | / | / | 3.48t/a | / | 3.48t/a | 3.48t/a |
|  | 废弃包装袋 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0.81t/a | / | 0.81t/a | 0.81t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①