固原市环境监测站

监 测 报 告

# 固环督（2019）第050号

企业名称：       西吉县污水处理厂

监测类型： 废水国控重点污染源监督性监测

报告日期：     二○一九年十一月

（加盖监测专用章）

监测报告说明

1．报告无本站监测专用章、章和骑缝章无效。

2．报告内容需填写齐全，无审核签发者签字无效。

3．委托方如对监测报告有异议，须于收到本监测报告之日起十五日内向我站提出，逾期不予受理。

4．检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据，结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

5．本报告未经同意不得用于广告宣传。

宁夏固原市环境监测站

地 址：固原市原州区南关路53号

邮 编：756000

电 话：0954-2032716，2033977

传 真：0954-2032716

邮 箱: gyhjbhj@126.com

1 概况

1.1任务来源

根据《固原市环境监测站2019年监测工作方案》要求，我站监测技术人员于2019年10月24日对西吉县污水处理厂进行监督性监测。依据现场监测结果，编制此报告。

1.2样品情况

样品情况见表1-1。

表1-1                  样品基本情况

| 序号 | 样品名称 | 样品数量 | 采样日期 | 分析日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 2个 | 10月24日 | 10月25日-30日 |
| 2 | 总氮 | 2个 |  |  |
| 3 | 化学需氧量 | 2个 |  |  |
| 4 | 五日生化需氧量 | 2个 |  |  |
| 5 | 氨氮 | 2个 |  |  |
| 6 | 六价铬 | 2个 |  |  |
| 7 | 阴离子表面活性剂 | 2个 |  |  |
| 8 | 悬浮物 | 2个 |  |  |
| 9 | 总磷 | 2个 |  |  |
| 10 | 粪大肠菌群 | 1个 |  |  |
| 11 | 石油类 | 2个 |  |  |
| 12 | 动、植物油 | 2个 |  |  |
| 13 | 总汞 | 1个 |  |  |
| 14 | 总镉 | 1个 |  |  |
| 15 | 总铬 | 1个 |  |  |
| 16 | 总砷 | 1个 |  |  |
| 17 | 总铅 | 1个 |  |  |

2 监测点位及项目

本次监测点位为污水处理设施出水口；点位、项目及频次见表2-1。

表2-1               监测点位、项目及频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 进水口 | pH、五日生化需氧量、动植物油、石油类、化学需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、悬浮物、总磷、总氮共计10项 | 1次 |
| 总排口 | pH、五日生化需氧量、动植物油、石油类、化学需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、悬浮物、总磷、粪大肠菌群、总氮、六价铬、总铬、总镉、总铅、总砷、总汞共计17项 | 1次 |

3 分析方法与质量保证

3.1 分析方法及监测仪器见表3-1、3-2。

表3-1                      分析方法

| 序号 | 样品名称 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 | / |
| 2 | 总氮 | 紫外分光光度法 | HJ636-2012 | 0.05 |
| 3 | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | HJ828-2017 | 4 |
| 4 | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | 2 |
| 5 | 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | HJ535-2009 | 0.025 |
| 6 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7467-87 | 0.004 |
| 7 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB7494-87 | 0.050 |
| 8 | 悬浮物 | 重量法 | GB11901-89 | / |
| 9 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-89 | 0.01 |
| 10 | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | / | / |
| 11 | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2018 | 0.06 |
| 12 | 动、植物油 | 红外分光光度法 | HJ637-2018 | 0.06 |
| 13 | 总汞 | 原子荧光法 | HJ694-2014 | 0.00004 |
| 14 | 总镉 | 原子吸收分光光度法 | GB7475-87 | 0.0001 |
| 15 | 总铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ757-2015 | 0.004 |
| 16 | 总砷 | 原子荧光法 | HJ694-2014 | 0.0003 |
| 17 | 总铅 | 原子吸收分光光度法 | GB7475-87 | 0.001 |

3.2 质量保证

监测期间，污水处理设施正常运行。参加监测的采样人员和室内分析人员均持证上岗，实验室分析中采取空白试验、平行双样、密码样等质量控制措施，并加带10%的自控平行样品。具体质控结果统计表见表3-3。

表3-2                     监测仪器一览表

| 监测项目 | 仪器名称及型号 | 生产厂家 | 仪器编号 | 检定校准日期 | 检定校准机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH值 | PHBJ-260PH计 | 上海仪电 | 601806N0014120065 | 2019年11月 | 宁夏回族自治区计量测试院 |
| 动、植物油 | 红外分光光度计OIL480型 | 华夏科创 | / | 2019年11月 |  |
| 石油类 |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 | COD自动消解回流（YHCOD-100型） | 银河仪器 | YHCOD00176 | 2019年11月 |  |
| 五日生化需氧量 | 生化培养箱 | 银河仪器 | / |  |  |
| 氨氮 | 723C 分光光度计 | 上海欣茂仪器有限公司 | IC41408027 | 2019年11月 |  |
| 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |
| 总磷 |  |  |  |  |  |
| 六价铬 |  |  |  |  |  |
| 总氮 | TU-紫外双光束分光光度计 | 北京普析 | / | 2019年11月 |  |
| 悬浮物 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 上海实验仪器 | / | 2019年11月 |  |
|  | AL204-IC 电子天平 | 上海梅特勒 | / | 2019年11月 |  |
| 粪大肠菌群 | 生化培养箱SPX-150B-Z | 上海博讯 | 12133 | 2019年11月 |  |
| 总砷 | 原子荧光光度计 | 吉天 | AFS-933 | 2019年11月 |  |
| 总汞 |  |  |  |  |  |
| 总镉 | 原子吸收分光光度计 | 岛津 | AA7000 | 2019年11月 |  |
| 总铬 |  |  |  |  |  |
| 总铅 |  |  |  |  |  |

表3-3                   污水监测质量控制

| 监测项目 | 样品数 | 精密度 | 准确度 | 质控结果（合格率） (%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 密码样 | 平行样 | 相对偏差(%） | 加标样数（个） | 加标回收率(%） |  |
| pH | 1 | / | 1 | 0.1 | / | / | 100 |
| 氨 氮 | 2 | 1 | 1 | 0.85 | / | / | 100 |
| 化学需氧量 | 2 | 1 | 1 | 11.8 | / | / | 100 |
| 五日生化需氧量 | 2 | 1 | / | / | / | / | 100 |
| 总 磷 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | / | / | 100 |
| 动、植物油 | 2 | 1 | / | / | / | / | 100 |
| 阴离子表面活性剂 | 2 | 1 | / | / | / | / | 100 |
| 石油类 | 2 | 1 | / | / | / | / | 100 |
| 悬浮物 | 2 | / | / | / | / | / | / |
| 粪大肠菌群 | 1 | / | / | / | / | / | / |
| 总氮 | 2 | 1 | / | / | / | / | 100 |
| 六价铬 | 1 | 1 | / | / | / | / | 100 |
| 总砷 | 1 | 1 | / | / | / | / | 100 |
| 总汞 | 1 | 1 | / | / | / | / | 100 |
| 总镉 | 1 | 1 | / | / | / | / | 100 |
| 总铬 | 1 | 1 | / | / | / | / | 100 |
| 总铅 | 1 | 1 | / | / | / | / | 100 |

4 排放标准

西吉县污水处理厂按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中相应的标准限值执行。标准限值详见表4-1。

表4-1                 污染物排放标准限值

| 序号 | 项 目 | 单位 | GB18918-2002 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1中一级A标准 | 表2中一类污染物排放限值 |  |
| 1 | pH | 无量纲 | 6-9 | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准 |
| 2 | 氨 氮 | mg/L | 5（8） | / |  |
| 3 | 化学需氧量 | mg/L | 50 | / |  |
| 4 | 五日生化需氧量 | mg/L | 10 | / |  |
| 5 | 悬 浮 物 | mg/L | 10 | / |  |
| 6 | 动植物油 | mg/L | 1 | / |  |
| 7 | 石油类 | mg/L | 1 | / |  |
| 8 | 总 磷 | mg/L | 0.5 | / |  |
| 9 | 总 氮 | 个/L | 15 | / |  |
| 10 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.5 | / |  |
| 11 | 粪大肠菌群 | mg/L | 1000 | / |  |
| 12 | 总铬 | mg/L | / | 0.1 |  |
| 13 | 总镉 | mg/L | / | 0.01 |  |
| 14 | 总铅 | mg/L | / | 0.1 |  |
| 15 | 总砷 | mg/L | / | 0.1 |  |
| 16 | 总汞 | mg/L | / | 0.001 |  |
| 17 | 六价铬 | mg/L | / | 0.05 |  |

备注：括号外数值为水温≥12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时控制指标。

5 监测结果

监测结果见表5-1。

表5-1                        监测结果表

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 监测结果 | 标准限值 | 出水口超标倍数(倍) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进水口 | 出水口 |  |  |
| 1 | 水 温 | ºC | 8.25 | 8.93 | / | / |
| 2 | PH | 无量纲 | 7.18 | 7.54 | 6-9 | 达标 |
| 3 | 氨 氮 | mg/L | 59.0 | 0.43 | 8 | 达标 |
| 4 | 五日生化需氧量 | mg/L | 135 | 8.9 | 10 | 达标 |
| 5 | 化学需氧量 | mg/L | 354 | 27 | 50 | 达标 |
| 6 | 悬 浮 物 | mg/L | 806 | 6 | 10 | 达标 |
| 7 | 动植物油 | mg/L | 0.81 | 0.23 | 1 | 达标 |
| 8 | 石 油 | mg/L | 0.06L | 0.06L | 1 | 达标 |
| 9 | 总 磷 | mg/L | 5.50 | 0.10 | 0.5 | 达标 |
| 10 | 总 氮 | mg/L | 44.7 | 13.3 | 15 | 达标 |
| 11 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 1.99 | 0.05L | 0.5 | 达标 |
| 12 | 粪大肠菌群（个/L） | 个/L |  | ≥24000 | 1000 | 不达标 |
| 13 | 六价格 | mg/L |  | 0.004L | 0.05 | 达标 |
| 14 | 总汞 | mg/L |  | 0.00004L | 0.001 | 达标 |
| 15 | 总砷 | mg/L |  | 0.0010 | 0.1 | 达标 |
| 16 | 总铅 | mg/L |  | 0.001L | 0.1 | 达标 |
| 17 | 总镉 | mg/L |  | 0.0001L | 0.01 | 达标 |
| 18 | 总铬 | mg/L |  | 0.004L | 0.1 | 达标 |

6 结 论

监测结果表明：除粪大肠菌群外，其他监测项目均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准限值的要求。

报告编制：            审 核：           签 发：

日    期：            日 期：           日 期：

固原市环境监测站

（加盖监测专用章）